Министерство транспорта Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Волжская государственная академия водного транспорта

Кафедра экономики и менеджмента

Курсовая работа на тему:

«Расчет технико-экономических показателей специализированного цеха и выпускаемой им продукции.»

Вариант 98

Выполнил студент группы М-522:                           Сычёв С. М.

Проверил:                                                                    Ильющенко И.Г.

Н.Новгород

2009 г.

Введение.

Курсовая работа выполняется в два этапа. На первом этапе определяются основные технико – экономические показатели создаваемого цеха, рассчитывается себестоимость и цена на продукцию, определенную заданием. На втором этапе, когда производство продукции в цехе уже может быть начато, выявляется рыночная стратегия предприятия, которая должна найти свое отражение как в номенклатуре производственной программы, так и в политике ценообразования на производимую продукцию. Для этого проводятся закрытые торги по продаже намеченного к производству объема по каждому виду продукции. Проведение торгов позволит определить наиболее эффективные направления политики предприятия в области производства и сбыта своей продукции.

Конечным результатом курсовой работы должна быть выработка рекомендаций по целесообразности строительства специализированного цеха и выпуску продукции, обеспечивающий максимально – возможную эффективность его функционирования.

Расчет технико – экономических показателей специализированного цеха и выпускаемой им продукции.

В данном разделе выполняем следующие пункты:

- Определение трудоемкости производственной программы.

- Расчет потребного оборудования по видам работ, его плановой загрузки и необходимой численности работников в соответствии с принятым на предприятии категориями.

- Расчет затрат, необходимых для создания специализированного цеха по изготовлению втулок и поршней ДВС.

- Определение годового фонда оплаты труда работников цеха.

- Постатейный расчет общепроизводственных расходов цеха.

- Расчет количества и стоимости потребных полуфабрикатов.

- Определение размера затрат на тару и транспортировку продукции.

- Расчет себестоимости продукции цеха, ожидаемой выручки, прибыли, рентабельности производства и продукции.

Трудоемкость производственной программы специализированного цеха.

При расчете трудоемкости производственной программы цеха механической обработки втулок и поршней ДВС необходимо учитывать ее снижение вследствие повышения объема и серийности производства по сравнению с базисным вариантом. Учет снижения производится путем расчета коэффициентов снижения трудоемкости, с помощью которых корректируется трудоемкость базисного варианта. Коэффициенты снижения трудоемкости определяются по каждому виду обработки ( разметка, токарная обработка и т.д. ) раздельно по втулкам и поршням ДВС.

Дано:

| Наименование сменно – запасных частей | Базисное значение в шт. | Объем производства втулок производственной программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 9 |
| ВД ЧС 105/13 | 6400 | 7150 |
| ВД ЧС 110 | 5250 | 7475 |
| ВД ЧС 160 | 5000 | 7500 |
| ВД ДР 30/50 | 6300 | 7375 |

| Наименование сменно – запасных частей | Базисное значение в шт. | Объем производства поршней производственной программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 |
| ПД ЧС 110 | 5200 | 7525 |
| ПД ЧС 160 | 5050 | 7700 |
| ПД 8ДФ 136 | 4850 | 7275 |
| ПД 6С 275Л | 5125 | 7200 |

Номенклатура втулок ДВС

| Наименование показателя | Значение показателя для видов продукции |
| --- | --- |
| Наименование детали | ЧС – 105/13 | ЧС - 110 | ЧС - 160 | ДР 30/50 |
| Марка материала | СЧ 24-44 | СЧ 24-44 | СЧ 24 – 44 | СЧ 24 – 44 |
| Вес изделия, кг | 4,6 | 6 | 23 | 159 |
| Коэффициент использования материала | 0,5 | 0,3 | 0,45 | 0,65 |
| Себестоимость 1 кг литья, руб | 144 | 120 | 108 | 84 |
| Трудоемкость работ, н.ч. , по операциям: |  |
| Разметка | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| Токарная обработка | 2 | 2,3 | 4,5 | 17 |
| Фрезерная обработка | 0 | 0 | 0,5 | 2,5 |
| Сверление | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
| Шлифование (хонигование) | 0,6 | 1,2 | 2 | 3 |
| Слесарная обработка | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 3 |
| Разряд работ по операциям: |  |  |  |  |
| Разметка | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Токарная обработка | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Фрезерная обработка | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Сверление | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Шлифование (хонигование) | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Слесарная обработка | 2 | 2 | 3 | 3 |

Номенклатура поршней ДВС

| Наименование показателя | Значение показателя для видов продукции |
| --- | --- |
| Наименование детали | ЧС 110 | ЧС 160 | 8ДФ-136 | 6С275Л |
| Марка материала | СЧ 24-44 | ЛА АЛ1 | СЧ 24 – 44 | СЧ 24 – 44 |
| Вес изделия, кг | 1.8 | 5,4 | 37,0 | 67,9 |
| Коэффициент использования материала | 0.70 | 0,65 | 0,68 | 0,65 |
| Себестоимость 1 кг литья, руб | 530 | 510 | 104 | 96 |
| Трудоемкость работ, н.ч. , по операциям: |  |
| Разметка | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,5 |
| Токарная обработка | 3 | 7 | 6 | 8 |
| Фрезерная обработка | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| Сверление | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
| Шлифование (хонигование) | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| Слесарная обработка | 1 | 1 | 1,2 | 1,4 |
| Разряд работ по операциям: |  |  |  |  |
| Разметка | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Токарная обработка | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Фрезерная обработка | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Сверление | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Шлифование (хонигование) | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Слесарная обработка | 3 | 3 | 3 | 3 |

Расчет коэффициентов снижения трудоемкости производится по формуле:

Для втулок:

Так как показатель степени  зависит от вида работ, то для разметки коэффициент снижения трудоемкости определяем, как:

Для токарной:

Фрезерной обработки и сверления нет , а для шлифования:

для слесарной обработки:

Расчет трудоемкости производственной (расчетной) программы в нормо – часах (нч) по i – му виду продукции и j – му виду обработки с учетом коэффициента снижения (Кij) производится по формуле:

Для разметки

Для токарной:

Фрезерной обработки и сверления нет , а для шлифования:

для слесарной обработки:

Коэффициент снижения трудоемкости в целом по видам работ рассчитывается как средневзвешенная величина (для разметки):

Средний тарифный разряд j – го вида работ ( Pj )  рассчитывается по всему объему работ (производственной программе) цеха по формуле (для разметки):

Трудоемкость производственной программы специализированного цеха.

| Наименований деталей | Объем производства, шт | Трудоемкость по видам обработки |
| --- | --- | --- |
|  | рас- четн. | базис- ный | раз- мет ка | то- карн. обр. | фре- зерн. обр. | свер- ле- ние | шли- фова- ние | сле- сарн обр. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВД ЧС 105/13 | 7150 | 6400 | 1402 | 13857 | - | - | 4185 | 1402 | 20846 |
| ВД ЧС 110 | 7475 | 5250 | 1403 | 15587 | - | - | 8306 | 2104 | 27400 |
| ВД ЧС 160 | 7500 | 5000 | 1394 | 30134 | 3348 | - | 13724 | 2788 | 51388 |
| ВД ДР 30/50 | 7375 | 6300 | 2867 | 119976 | 17644 | 2850 | 21377 | 21502 | 186216 |
| Всего по втулкам | 7066 | 179554 | 20992 | 2850 | 47592 | 27796 | 285850 |
| ПД ЧС 110 | 7525 | 5200 | 1408 | 20356 | 3393 | 3468 | 2081 | 7039 | 37745 |
| ПД ЧС160 | 7700 | 5050 | 1427 | 47954 | 4110 | 3513 | 2810 | 7136 | 66950 |
| ПД 8ДФ 136 | 7275 | 4850 | 4057 | 38973 | 4547 | 4659 | 3328 | 8113 | 63677 |
| ПД 6С275Л | 7200 | 5125 | 3387 | 52316 | 5232 | 4675 | 4007 | 9483 | 79100 |
| Всего по поршням | 10279 | 159599 | 17282 | 16315 | 12226 | 31771 | 247472 |
| В целом по программе | 17345 | 339153 | 38274 | 19165 | 59818 | 59567 | 533322 |
| Коэффициент снижения трудоемкости | 1,06 | 1,086 | 1,082 | 1,078 | 1, 077 | 1,055 | - |
| Средний разряд работ | 3,02 | 5,04 | 6,6 | 2,24 | 4,68 | 2,94 | - |

Определение потребного количества оборудования, численности работников и размера необходимой производственной площади.

Определение количества оборудования, необходимого для выполнения заданной производственной программы, производится по видам потребного оборудования: разметочные плиты, токарные, фрезерные, сверлильные, шлифовальные, хонинговальные станки, слесарные верстаки. При определении потребного количества шлифовальных (хониговальных) станков следует учитывать, что согласно технологическому процессу при обработке втулок используются хонинговальные станки, а поршней – шлифовальные.

Для расчета потребного количества оборудования ( Сj ) может быть использована следующая формула:

После определения расчетного количества оборудования последнее округляется до целых чисел ( по каждому виду оборудования) и затем производится расчет коэффициентов загрузки Кз по видам оборудования  в целом. Кроме того, необходимо иметь ввиду, что цех необходимо оснастить мостовыми однобалочными кранами (3 штуки) грузоподъемностью до тонны (масса крана 4,7 т). Краны управляются с пола.

Численность работников цеха складывается из численности основных производственных рабочих, вспомогательных рабочих, инженерно – технических (ИТР), счетно – конторских работников (СКП) и младшего обслуживающего персонала (МОП).

Расчет численности основных производственных рабочих (R) производится раздельно по каждой специальности (разметчики, токари и т.д.) по приведенной ниже формуле:

Численность вспомогательных рабочих – повременщиков рассчитывается в процентном отношении от численности основных рабочих.

При определении численности и должностей ИТР, СКП и МОП исходим из предусматриваемых производственно – технических условий, организационной формы производства и типовых штатных расписаний. Численность ИТР и СКП принимаем в процентах от общей численности рабочих. Число МОП принимаем в процентах от количества основных производственных рабочих.

Результаты расчета потребности в оборудовании и численности основных производственных рабочих приводим в табличной форме.

Потребность в оборудовании и персонале.

| Наименование видов оборудования | Потребность в оборудовании, ед. | Коэффициент загрузки оборудования | Численность основных рабочих, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | расчет- ная | с округ- лением |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| разметочные места | 3,92 | 4 | 0,98 | 9 |
| токарные станки | 76,68 | 77 | 0,995 | 164 |
| фрезерные станки | 8,65 | 9 | 0,961 | 19 |
| сверлильные станки | 4,33 | 5 | 0,866 | 10 |
| шлифовальные станки | 10,76 | 11 | 0,978 | 6 |
| хонинговальные станки | 2,76 | 3 | 0,92 | 23 |
| слесарные места | 13,47 | 14 | 0,962 | 29 |
| Всего в т.ч. по станочному оборудованию | 120,57 | 130 | 0,927 | 260 |
| Численность : вспомогательных рабочих инженерно – технических работников счетно – конторского персонала младшего обслуживающего персонала | 65 |
|  | 37 |
|  | 16 |
|  | 13 |
| Общее число работников цеха | 391 |
| Эффективный фонд времени: единицы оборудования = 3846 час одного рабочего = 1808 час |

2.3. Расчет затрат, необходимых для создания специализированного цеха.

В данном подразделе курсовой работы определяем:

- Затраты по возведению здания цеха.

- Затраты по приобретению, доставке и установке оборудования.

- Затраты по приобретению (изготовлению) технологической оснастки.

- Затраты по приобретению производственного и хозяйственного инвентаря.

Затраты по возведению здания цеха определяются по укрупненным измерителям на 1 м³ наружного объема цеха. Размер потребной основной производственной площади определяется укрупнено, исходя из численности рабочих мест по видам обработки и средней удельной площади на один станок по механической и на одно рабочее место по слесарной обработке. Площадь вспомогательных помещений укрупнено принимается в процентах от производственной, а бытовых помещений – в соответствии с численностью работников и нормативами на одного работающего. При расчете затрат по возведению здания цеха ( Зц ) используется формула:

2.3.2.  Затраты по приобретению, доставке и установке оборудования определяются по                     следующим составным частям:

стоимость оборудования по прейскурантным ценам;

транспортно – заготовительные расходы;

затраты по монтажу оборудования;

затраты на сооружение фундаментов под оборудование.

Стоимость оборудования определяем исходя из его численности по операциям.

Транспортно – заготовительные расходы по доставке оборудования рассчитываем в процентном отношении от стоимости станочного оборудования, плит, верстаков и кранового оборудования.

Затраты по монтажу оборудования укрупнено принимаем в процентах от стоимости станочного оборудования, плит, верстаков и кранного оборудования.

Затраты на фундаменты под оборудование рассчитываем исходя из нормативов за 1 м³ объема фундамента.

    - Затраты на технологическую оснастку принимаем:                                                      по  станочной оснастке – в процентном отношении от стоимости станочного оборудования;

    - Затраты по производственному и хозяйственному инвентарю определяем исходя численности соответствующих категорий работников и нормативов:

на одного рабочего ( основного и вспомогательного ) по производственному инвентарю;

на одного работающего по хозяйственному инвентарю.

Расчет затрат по созданию цеха завершается составлением сводной таблицы.

Стоимость основных фондов и единовременных затрат по созданию цеха.

| Наименование элементов основных фондов и статей единовременных затрат | Основные фонды цеха | единовремен- ные затраты тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | в тыс. руб. | в % |  |
| 1. Здание цеха | 24749,334 | 17,02 | 24794,334 |
| 2. Оборудование всего: в т.ч. |  |  |  |
| стоимость оборудования | 103870 | 71,44 | 103870 |
| транспортно – заготовительные расходы | 6480,85 | 4,46 | 6480,85 |
| расходы по монтажу | 6903,95 | 4,75 | 6903,95 |
| расходы по фундаментам | 2175,21 | 1,49 | 2175,21 |
| 3. Производственно – хозяйственный инвентарь | 1210,6 | 0,83 | 1210,6 |
| ИТОГО | 145389,94 | 100 | 145389,94 |
| 4. Технологическая оснастка | - | - | 18585 |
| ВСЕГО | - | - | 163974,94 |

2.4. Расчет годового фонда оплаты труда работников проектируемого цеха.

Фонд оплаты труда рабочих определяем раздельно по основным категориям работников. Структура фонда оплаты труда в наиболее общем виде:

Фонд оплаты труда

| Основная заработная плата |  | Дополнительная заработная плата |
| --- | --- | --- |

| Прямая заработная плата |  | Доплаты до основной заработной платы |
| --- | --- | --- |

В соответствии с приведенной структурой формула расчета фонда оплаты труда основных ( вспомогательных ) рабочих ( ФОТр ) имеет вид:

Расчет прямой заработной платы производится по указанным ниже формулам раздельно по каждой специальности рабочих с последующим суммированием.

- для сдельщиков.

- для повременщиков,

где  и  - средние часовые тарифные ставки для сдельщиков (по видам работ) и повременщиков в целом на все виды работ, руб/ч;

- численность вспомогательных рабочих (повременщиков), чел.

Средние часовые тарифные ставки определяются по формулам:

:

,

где  ,  - соответственно меньшая и большая из двух смежных тарифных ставок тарифной сетки, между которыми находится искомая средняя тарифная ставка ( С ), руб/ч;

,  - соответственно меньший и больший ближайшие тарифные разряды тарифной сетки, между которыми находится рассматриваемый средний тарифный разряд (  ).

Процент доплат до основной заработной платы и дополнительной заработной платы для сдельщиков и повременщиков принимаем одинаковыми.

Годовой фонд заработной платы ИТР, СКП и МОП рассчитываем по величинам должностных окладов, исходя из принятой ранее численности этих категорий работающих, их среднемесячного оклада и числа месяцев в году.

Фонд оплаты труда.

Таблица 2.4

| Категория работников | Прямая заработная плата тыс. руб. | Основная заработная плата; тыс. руб. | Фонд оплаты труда; тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные рабочие всего: | 18554,585 | 22636,594 | 25805,717 |
| в т.ч. по видам работ: |  |  |  |
| разметка | 611,294 | 745,779 | 850,188 |
| токарная обработка | 11055,321 | 13487,492 | 15375,741 |
| фрезерование | 1067,163 | 1301,939 | 1484,211 |
| сверление | 767,142 | 935,913 | 1066,941 |
| шлифование (хонингование) | 3007,142 | 3668,713 | 4182,333 |
| слесарная | 2046,524 | 2496,759 | 2846,305 |
| Вспомогательные рабочие | 3613,740 | 4408,763 | 5025,99 |
| Инженерно – технические работники |  |  | 3996 |
| Счетно – конторский персонал |  |  | 1344 |
| Младший обслуживающий персонал |  |  | 702 |
| ВСЕГО |  |  | 62679,426 |

Номенклатура статей расходов по содержанию и эксплуатации оборудования и методы их расчета.

| Наименование статей расходов | Методы расчета |
| --- | --- |
| 1. Фонд оплаты труда обслуживающих оборудование вспомогательных рабочих с отчислением на социальные нужды. | Принимаем в процентном отношении от числа вспомогательных рабочих с учетом отчислений на социальные нужды 634,406 |
| 2. Расходы по возобновлению МБП. | Принимаем укрупнено: в % от прямой заработной платы рабочих – станочников по станочной оснастке: 3656,257; в % от прямой заработной платы слесарей и разметчиков по слесарному инструменту: 372,094 |
| 3. Расходы по смазочным и обтирочным материалам по содержанию оборудования. | Определяем укрупнено, исходя из норматива на один станок в год: 374,4 |
| 4. Расходы по текущему ремонту станочного и кранового оборудования | Определяем укрупнено в % от стоимости оборудования: 7520,825 |
| 5. Расходы по амортизации станочного и кранового оборудования | Принимаем в соответствии с нормой амортизации: 12380,435 |
| 6. Расходы по силовой и технологической электроэнергии | Расчет годового расхода электроэнергии производится по формуле: , - коэффициенты спроса станочного и кранового оборудования; , - коэффициент загрузки станочного и кранового оборудования, , - суммарная установочная мощность соответственно всех станков и кранов, кВт. 4320,147 |
| 7. Прочие расходы (пар, воздух на производственные нужды и т.д.) | Принимаем в % от суммы предыдущих статей РСЭО. 1316,635 |

После определения величины каждой из статей рассчитываем значение РСЭО как сумму всех 7 статей:   30575,199

Номенклатура статей общецеховых расходов.

| Наименование статей расходов | Методы расчета |
| --- | --- |
| 1. Фонд оплаты труда вспомогательных рабочих ( за исключением учтенных при расчете РСЭО), ИТР, СКП, и МОП с отчислением на социальные нужды. | Принимаем на основании предшествующих расчетов: 13273,103 |
| 2. Расходы по охране труда и технике безопасности. | Принимаем в % от фонда оплаты труда основных и вспомогательных рабочих. 1387,427 |
| 3. Расходы по изобретательству, рационализации, опытам и исследованиям. | Определяем исходя из норматива в год на одного работника цеха. 741 |
| 4. Оплаты воды, используемой для хозяйственных нужд. | Рассчитываем исходя из норматива расхода воды в смену на одного работающего и дополнительно на каждого пользующегося душем и стоимости воды. 0,690 |
| 5. Расходы по возобновлению производственного и хозяйственного инвентаря. | Определяем исходя из норматива в год на одного работающего и их численности 585 |
| 6. Расходы по ремонту здания цеха. | Исчисляем укрупнено исходя из норматива в % от стоимости здания. 371,172 |
| 7. Расходы по амортизации здания цеха. | Принимаем в соответствии с нормой амортизации: 692,854 |
| 8. Расходы по отоплению здания цеха. | Определяем исходя из стоимости 1 т пара и его годовой потребности. Годовая потребность пара Q в тоннах определяем по формуле: где q - расход тепла на 1 здания, равный V - полезный объем здания; u - полезное теплосодержание 1 кг пара, То - количество часов отопительного сезона, ч. 4000 207,058 |
| 9. Расходы по электроэнергии для освещения | Определяем исходя из тарифа на электроэнергию и ее годового расхода. Годовой расход рассчитываем по формуле: где w - норматив расхода электроэнергии в час на 1 площади - общая площадь цеха,; - время пользования осветительными приборами в году 2000ч; 424,544 |
| 10. Прочие расходы. | Принимаем в % от суммы предыдущих статей ОЦР. 442,071 |

После определения величины каждой из статей рассчитываем значение ОЦР как сумму всех 10 статей:  18124,92

2.6. Расчет потребного количества материалов для освоениия производственной программы.

Исходными данными для расчета являются заданный объем производства в шт., данные по чистому весу деталей, коэффициентам использования материала (литья) и себестоимости литья. Реализуемые отходы принимаются в % отношении от общей величины отходов. Стоимость отходов рассчитывается исходя из полученного объема отходов в натуральном выражении (потребность в литье за вычетом чистого веса деталей) и действующих цен на отходы. Для определения окончательной стоимости материала из потребности в литье в стоимостных единицах вычитается стоимость возвратных отходов. Расчеты приводим в табличной форме:                 Таблица 2.7

| Наименование изделия | Марка материала | Потребность в литье; т. | Суммарный вес отходов; т. | Стоимость материала в тыс. руб. | Чистый вес в т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВД ЧС 105/13 | СЧ 24 - 44 | 152,5 | 106,75 | 13944,6 | 45,75 |
| ВД ЧС 110 | СЧ 24 - 44 | 391 | 215 | 34333,2 | 176 |
| ВД ЧС 160 | СЧ 24 - 44 | 1193,7 | 549,1 | 96672,58 | 644,6 |
| ДР 30/50 | СЧ 24 - 44 | 1501,9 | 720,9 | 120652,22 | 781 |
| ПД ЧС 110 | СЧ 24-44 | 31,5 | 12,6 | 3265,92 | 18,9 |
| ПД ЧС 160 | ЛА АЛ1 | 56,8 | 19,9 | 25517,34 | 36,9 |
| ПД 8ДФ 136 | СЧ 24 - 44 | 834,2 | 250,25 | 74911,5 | 583,95 |
| ПД 6С 275Л | СЧ 24 - 44 | 733,9 | 256,9 | 62069,184 | 477 |
| ВСЕГО | - | - | 431366,544 | - |

2.7. Расчет затрат на транспортировку и упаковку готовой продукции.

Расчет расходов на транспортировку и упаковку (тару) готовой продукции производится исходя из чистого веса произведенной продукции и:

тарифов на перевозку для определения транспортных расходов;

удельной стоимости 1 т тары (упаковки).

Расчеты сводим в таблицу:

Таблица 2.8

| Наименование изделия. | Чистый вес в т. | Затраты в тыс. руб. на |
| --- | --- | --- |
|  |  | транспорт | упаковку |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ВД ЧС 110 | 45,75 | 2,745 | 1,83 |
| ВД ЧС 160 | 176 | 10,56 | 7,04 |
| ВД 8ДФ136 | 644,6 | 38,676 | 25,784 |
| ВД 6С 275Л | 781 | 46,86 | 31,24 |
| ПД ЧС 105/13 | 18,9 | 1,134 | 0,756 |
| ПД ЧС 160 | 36,9 | 2,214 | 1,476 |
| ПД 6ДФ 148 | 583,95 | 35,037 | 23,358 |
| ПД 6С 275Л | 477 | 28,62 | 19,08 |
| ВСЕГО | 165,846 | 110,564 |

2.8. Расчет себестоимости продукции и показателей объема производства.

Расчет себестоимости продукции производится укрупнено в целом для всей производственной программы.

Значения отдельных статей полной себестоимости производственной программы рассчитываются (принимаются) следующим образом:

МЗ – принимаем по данным табл. 2.7 (всего по столбцу 5);

ОЗ – принимаем по данным табл. 2.4 (первая строка по столбцу 3);

ОЗБП рассчитываем по формуле:

где ППД - процент прогрессивно - премиальных доплат, 17%

ОЗБП не включается в итоговую сумму при расчете полной себестоимости производственной программы;

ДЗ рассчитываем по формуле:

,

где  - фонд оплаты труда основных производственных рабочих (сдельщиков), руб;

ОСН рассчитываем по формуле:

,

Где ПОСН - процент отчислений на социальные нужды 38,5%

РПОП рассчитываем по формуле:

,

ПРП - процент расходов на подготовку и освоение производства 7%

РСЭО принимаем равным 29519,79;

ОЦР - принимаем равным 18148,7

ОЗР рассчитываем по формуле:

,

где ПОЗР - процент общезаводских расходов, 70%

ППР рассчитываем по формуле:

где ПР - процент прочих производственных расходов, 3%

ВР рассчитываем по формуле:

,

где ЗТ - затраты на транспорт, принимаем равным 165,845 тыс. руб.;

ЗУ - затраты на упаковку принимаем равным 110,564 тыс. руб.;

ПС определяем по формуле:

ПС = 431366,544+25672,18+4096,8+9935,2+1519,62+30575,199+18124,92+15196,21+16094,6+

+276,409=552858,282

После расчета полной себестоимости производственной программы определяется ожидаемая выручка (В), прибыль (П), рентабельность производства (УР) и продукции (Р):

,

где 1,3 коэффициент, учитывающий рентабельность продукции в размере 30%.

,

где  - стоимость основных фондов создаваемого цеха принимаем равным 157589,15  тыс. руб.;

1,75 - коэффициент, учитывающий долю общезаводских основных фондов и основных фондов литейного цеха, приходящихся на рассматриваемую продукцию;

- нормируемые оборотные средства, принимаемые округленно в размере 30% от стоимости основных фондов, тыс. руб.

УР = 51,3%

| Наименование статей затрат | Обозначение | Значение в тыс. руб. | В % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Материалы (за вычетом возвратных отходов). | МЗ | 431366,544 | 78 |
| 2. Основная заработная плата основных производственных рабочих. | ОЗ | 25672,18 | 4,6 |
| 2.1 Без прогрессивно-премиальных доплат. | ОЗБП | 21708,87 | - |
| 3. Дополнительная заработная плата основных производственных рабочих. | ДЗ | 4096,85 | 0,74 |
| 4. Отчисления на социальные нужды. | ОСН | 9935,2 | 1,8 |
| 5. Расходы по подготовке и освоению производства. | РПОП | 1519,62 | 0,28 |
| 6. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования. | РСЭО | 30575,199 | 5,53 |
| 7. Общецеховые расходы | ОЦР | 18124,92 | 3,35 |
| 8. Общезаводские расходы. | ОЗР | 15196,21 | 2,75 |
| 9. Прочие производственные расходы. | ППР | 16094,6 | 2,9 |
| 10. Внепроизводственные расходы. | ВР | 276,409 | 0,05 |
| Полная себестоимость | ПС | 552858,282 | 100 |

Список используемой литературы:

- В.М. Иванов, А.В.Новиков., Экономика, организация планирование производства на промышленном предприятии. Методические указания. - Н.Новгород: ВГАВТ, 1998. – 52с.

# Text boxes

ОЗР

ОЗБП

ПОЗР

100

