ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

МИНИМАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПО КУРСУ ГМССБ

Определение Морского района "А1"

Район в пределах зоны действия в режиме телефонии по крайней мере одной береговой УКВ радиостанции, обеспечивающей постоянную возможность оповещения сообщений о бедствии с использованием ЦИВ

Определение Морского района "А2"

Район, за исключением морского района А1,в пределах зоны действия в режиме телефонии по крайней мере одной береговой ПВ станции, обеспечивающей постоянную возможность оповещения о бедствии с использованием ЦИВ

Определение Морского района "A3"

Район, за исключением Морских Районов А1 И А2,в пределах зоны действия геостационарных спутников ИНМАРСАТ, обеспечивающих постоянную возможность оповещения о бедствии

Определение Морского района "А4"

Район, находящийся за пределами морских районов А1 ,А2,АЗ

Функции ГМССБ

1. Оповещение о бедствии (передача сигнала тревоги и сообщения о бедствии в направлении судно-берег);

2. Обеспечение взаимодействия и координации поисковых и спасательных операций (связь “берег-судно” и “судно-судно”);

3. Определение местонахождения судна, терпящего бедствие (EPIRB, SART);

4. Обеспечение связи на месте проведения спасательных операций (в основном - УКВ);

5. Передача MSI (NAVTEX, телекс, EGC);

6. Обычный радиообмен (коммерческая связь);

7. Связь “мостик-мостик”.

Требования ГМССБ к судовому персоналу, обслуживающему устройства радиосвязи

В зависимости от района, в котором предполагается использовать судно, определяются требования к персоналу, обслуживающему радиоустановки ГМССБ. Введены следующие звания судовых радиоспециалистов:

судовой радиоэлектроник первого класса ГМССБ;

судовой радиоэлектроник второго класса ГМССБ;

судовой оператор ГМССБ;

судовой оператор ограниченного района ГМССБ.

Сигналы особой важности в радиосвязи. Как они произносятся в телефонии?

•  Сигнал бедствия - MAYDAY;

•  Сигнал срочности - PAN PAN;

•  Сигнал безопасности – SECURITE

Назовите минимальный состав радиооборудования, которое должно иметь каждое судно.

•  УКВ радиостанция с ЦИВ

•  Приемник НАВТЕКС

•  Аварийный радиобуй

•  Транспондер - РЛО

•  Носимые УКВ радиостанции

Какое радиооборудование должно иметь каждое судно, совершающее рейсы в районах А1+А2?

•  УКВ радиостанция с ЦИВ

•  ПВ телефонная радиостанция с ЦИВ

•  Приемник НАВТЕКС

•  Приемник РГВ или KB ИБМ

•  Аварийный радиобуй

•  Транспондер - РЛО

•  Носимые УКВ радиостанци

Какое радиооборудование должно иметь каждое судно, совершающее рейсы во всех морских районах (А1, А2, A3 и А4)?

•  УКВ радиостанция с ЦИВ

•  ПВ телефонная радиостанция с ЦИВ

•  ПВ/КВ телефонная радиостанция с ЦИВ и УБПЧ

•  Приемник НАВТЕКС

•  Приемник РГВ или KB ИБМ

•  ИНМАРСАТ-С или В

•  Аварийный радиобуй

•  Транспондер

•   Носимые УКВ радиостанции

Какие радиослужбы и подсистемы связи входят в состав ГМССБ

•   Морская подвижная служба в УКВ, СВ, ПВ, KB диапазонах

•   Система ИНМАРСАТ

•   Система КОСПАС-САРСАТ

Полоса частот выделенная МПС в УКВ диапазоне.

156-174 МГц

Полоса частот выделенная МПС в СВ диапазоне.

405-526,5 кГц

Полоса частот выделенная МПС в ПВ диапазоне.

1605-4000 кГц

Полоса частот выделенная МПС в KB диапазоне.

4 - 27,5 МГц

Защита частот

Любое излучение, которое может создать вредные помехи связи в случае бедствия, срочности и безопасности на частотах выделенных для этой связи запрещаются. Прежде, чем вести передачу на любой из частот, выделенной для связи в случае бедствия и для обеспечения безопасности, следует удостовериться, что на данной частоте не ведется радиообмен по бедствию. В случае необходимости испытательные  передачи (тестирование) проводить с минимальной необходимой мощностью или с использованием эквивалента антенны.

Способы обеспечения работоспособности радиооборудования

ГМССБ не требует наличия на борту судна радиоспециалистов для обслуживания радиооборудования. Для обеспечения работоспособности оборудования применяются три метода:

-  дублирование аппаратуры;

-  сервисное обслуживание в береговых предприятиях;

-  сервисное обслуживание на борту судна.

Суда, работающие в районах А1 или А2, должны применять как минимум один из указанных методов; для судов, плавающих в районах А3 и А4 должны использоваться комбинации как минимум двух из указанных методов.

Что означает термин "Дублирование оборудования"?

Дублирование оборудования означает, что на борту судна дополнительно требуется установка следующего оборудования:

a) при плавании в морском районе A3 - УКВ радиоустановка с ЦИВ, а также или ПВ/КВ радиоустановка с УБПЧ и ЦИВ или судовая земная станция (СЗС) ИНМАРСАТ

б) при плавании судна в морских районах A3 и А4 - УКВ радиоустановка и ПВ/КВ радиоустановка. Для судов, совершающих эпизодические рейсы в морском районе А4 и имеющих в качестве основной ПВ/КВ радиоустановку, дополнительная радиоустановка ПВ/КВ может быть заменена СЗС ИНМАРСАТ.

Какие виды технического обслуживания обязательны в Морских районах А1 и А 2?

Один из трех

Какие виды технического обслуживания обязательны в Морских районах A3 и А 4?

Два из трех

Какими техническими средствами ГМССБ должно обеспечиваться непрерывное автоматическое наблюдение на каждом судне, находящемся в море?

На каждом судне, находящемся в море, должно вестись непрерывное автоматическое наблюдение:

a) на канале 70 УКВ, в режиме ЦИВ;

б) на частоте бедствия и обеспечения безопасности 2187,5 Кгц в режиме ЦИВ, если судно оборудовано ПВ радиоустановкой;

в) на частотах бедствия и обеспечения безопасности 2187,5 кГц и 8414,5 кГц в режиме ЦИВ, а также, в зависимости от времени суток и географического положения судна, на одной из частот бедствия и обеспечения безопасности: 4201,5 кГц, 6312 кГц, 12577 кГц или 16804,5 кГц в режиме ЦИВ, если судно оборудовано ПВ/КВ радиоустановкой;

г) за оповещениями о бедствии в направлении берег-судно через ИСЗ, если судно

оборудовано судовой земной станцией ИНМАРСАТ.

Какими техническими средствами ГМССБ должно обеспечиваться непрерывное автоматическое радионаблюдение за передачами информации по безопасности на море (MSI) на каждом судне, находящемся в море?

На каждом судне, находящемся в море, должно вестись непрерывное автоматическое радионаблюдение за передачами информации по безопасности на море с помощью приемника NAVTEX, системы расширенного группового вызова (РГВ) ИНМАРСАТ, если судно совершает рейсы в районе, охватываемом ИНМАРСАТ, но там, где не обеспечена международная система NAVTEX.

Назначение и состав системы КОСПАС-САРСАТ

Система КОСПАС-САРСАТ представляет собой спутниковую систему поиска и спасения, предназначенную для определения местоположения аварийных радиобуев (АРБ), передающих радиосигналы на частоте и 406 МГц.

•   Береговой сегмент

•   Космический сегмент

•   Судовое оборудование

Какие виды АРБ применяются в ГМССБ?

•   УКВ ЦИВ АРБ

•   Коспас-Сарсат АРБ

Состав системы ИНМАРСАТ

•   Космический сегмент. Спутни

Космический сегмент системы включает 4 геостационарных спутника, охватывающих 4

океанских района (Атлантический- восточный,  Атлантический- западный,

Тихоокеанский, Индийский). Зона действия ограничена параллелями 70 градусов северной и южной широты (не охвачены полярные шапки).

Связь осуществляется на частотах диапазонов 1,5 ГГц и 1,6 ГГц (L-band).

•   Береговые-земные станции

•   Судовые-земные станции.  Inmarsat-B - передача  сигнала, обеспечивает связь в режимах телефонии, телекса, передачи данных.

Достоинства - мгновенная связь с адресатом, Недостатки - громоздкость антенной системы, необходимость позиционирования антенны но судовые станции этого стандарта более компактны и меньше по весу.

Inmarsat-C - передача цифрового сигнала, обеспечивает связь в режиме телекса, факса (до береговой станции).

Достоинства - компактность антенной системы (ненаправленная);

Недостатки - связь в режиме “store & forward” , т.е. задержки в передаче сообщения адресату (до нескольких десятков минут). Отсутствие телефонного режима.

Inmarsat-F - передача  сигнала, обеспечивает связь в режимах телефонии, передачи данных и электронной почты.

•   Контрольно-эксплуатационный центр

Назначение приемника РГВ (EGC)

Для приема ИБМ (МSI) в системе Инмарсат по сети Safety Net и Fleet Net

Что означает термин "цифровой избирательный вызов (ЦИВ)"?

Представляет собой способ связи, использующий цифровые коды, который позволяет:

a) передавать и принимать вызовы бедствия;

б) передавать и принимать подтверждения вызовов бедствия;

в) ретранслировать вызовы бедствия;

г) объявлять вызовы срочности и безопасности;

д) объявлять обычные вызовы и назначать рабочие каналы для последующей связи в режиме радиотелефонии или телекса.

Что такое MMSI? MMSI судовой станции, береговой станции, группы судов.

MMSI - Идентификатор ЦИВ морской подвижной службы

MMSI судовой станции -девятизначный цифровой номер начинающийся с MID - MIDXXXXXX

MMSI береговой станции -девятизначный цифровой номер, начинающийся с "00" - 00MIDXXXX

MMSI группы судов -девятизначный цифровой номер, начинающийся с "0"

- 0MIDXXXXX

Что такое MID?

1) Первые три цифры MMSI.

2) Цифровой опознаватель кода страны.

3) MID Украины-272,

4) России-273

Составляющие формата вызывной последовательности ЦИВ при передаче вызова бедствия.

•  Определитель формата

•  Самоидентификатор (MMSI)

•  Характер бедствия

•  Координаты судна

•  Время снятия координат

•  Вид последующей связи

На какой частоте и какая информация будет передана по умолчанию при передаче короткого сигнала бедствия, используя MF DSC контроллер?

Частота 2187,5 Кгц

•  MMSI

•  Координаты

•  Время снятия координат

•  Характер бедствия неопределенный

•  Вид последующей связи телефония

Что относится к радиооборудованию спасательных средств?

•   РЛО

•   УКВ носимые радиостанции

На какой частоте работает радиолокационный ответчик?

9,4ГГц (Длина волны 3,2 см)

Судовые источники питания оборудования ГМССБ

•   Судовая сеть

•   Аварийный источник питания

•   Резервное питание (аккумуляторы)

Требования к резервным источникам питания

•   На судах с аварийным источником питания (АДГ) резервное питание должно обеспечить работу радиостанции в течение 1 часа или 6 часов

•   На судах без аварийного источника питания (АДГ)  - в течение 18 или 36 часов

Что означает режим "ARQ" в радиотелексе?

Автоматический запрос на повторение при обнаружении ошибки.

Связь только между двумя станциями.

Что означает режим "FEC" в радиотелексе?

Прямое исправление ошибок. Режим работы без обратной связи, работа станции только на передачу или прием

Назначение 16 и 70 каналов УКВ.

16 канал УКВ - исключительно для обмена при бедствии, срочности и безопасности.

70 канал УКВ - для передачи и приема вызовов ЦИВ при бедствии, срочности, безопасности, а также обычных вызовов.

Формула зависимости частоты от длины волны.

f = c/λ

Назначение РЛО (SART).

Радиолокационный ответчик (РЛО), работающий на частоте 9 ГГц, должен обеспечивать указание местоположения спасательных единицы, терпящей бедствие, на экране радиолокатора посредством серии точек, расположенных на равном расстоянии друг от друга.

Основные эксплуатационные требования к РЛО (SART).

РЛО должен:

a) Обеспечивать ручное включение и выключение, индикацию в режиме готовности.

б) Иметь плавучий линь.

в) Выдерживать сбрасывание в воду с высоты 20 метров.

г) Быть водонепроницаемым на глубине 10м не менее 5 минут.

д) Быть оборудован визуальными или звуковыми средствами для определения нормальной работы и предупреждения терпящих бедствие о том, что РЛО приведен в действие радаром.

е) Иметь достаточную емкость батареи для работы в режиме ожидания 96 часов, а в

режиме излучения - 8 часов.

На наружной стороне оборудования должны быть ясно указаны:

a) краткие инструкции по эксплуатации;

б) дата истечения срока службы батареи питания.

Назначение и основные эксплуатационные требования к АРБ (EPIRB).

Существуют два типа аварийных радиобуев (АРБ) применяемых в ГМССБ:

•   АРБ УКВ

•   АРБ КОСПАС-САРСАТ

АРБ спутниковой системы КОСПАС-САРСАТ обеспечивает передачу оповещений о бедствии через систему спутников на околополярных орбитах и работает в диапазоне 406,1 МГц. Данный радиобуй пригоден для судов любого района плавания.

УКВ аварийный радиобуй обеспечивает передачу оповещений о бедствии в системе цифрового избирательного вызова на 70 канале УКВ (частота 156,525 МГц), используя класс излучения G2B. Данный АРБ пригоден для судов, совершающих рейсы исключительно в морском районе А1.

Достоинства  и недостатки АРБ КОСПАС/САРСАТ:

a) Не требуется ввод координат судна, так как последние определяются по величине доплеровского сдвига частоты сигнала радиобуя, принятого на спутнике.

б) Зона действия системы КОСПАС-САРСАТ не имеет ограничений.

Недостаток системы: задержка времени доставки сообщения на береговой центр может достигать до 1...1.5 часов в Северном полушарии и до 2 часов в Южном полушарии с учетом времени ожидания пролета спутника и времени движения спутника до ближайшего берегового центра.

Общие требования к АРБ:

a) АРБ должен автоматически включаться после свободного всплытия.

б) Установленный АРБ должен иметь ручное включение. При этом может быть предусмотрено дистанционное включение с ходового мостика, когда АРБ установлен в устройстве, обеспечивающем его свободное всплытие.

в) АРБ должен быть снабжен плавучим линем, пригодным для использования в качестве буксира, и лампочкой светосилой 0,75 кд, автоматически включающейся в темное время суток для указания местоположения АРБ.

г) АРБ должен выдерживать сбрасывание в воду без повреждений с высоты 20 метров.

д) Быть снабжен средствами, указывающими на излучение сигналов.

е) Обеспечивать проверку (тестирование) без использования спутниковой системы для определения нормальной работы АРБ.

ж) Быть хорошо видимого желтого или оранжевого цвета и иметь полосы из светоотражающего материала.

з) Иметь частоту 121,5 МГц для привода главным образом воздушных судов.

и) Устройство отделения АРБ должно обеспечивать его автоматическое отделение от тонущего судна. Механизм отделения должен срабатывать при достижении глубины 4 метра при любой ориентации судна, при крене и дифференте судна до 45°.

к) Источник питания должен иметь достаточную емкость для обеспечения работы АРБ в течение по крайней мере 48 часов.

На наружной стороне оборудования должны быть ясно указаны:

•   краткие инструкции по эксплуатации;

•   дата истечения срока службы используемой первичной батареи.

Назначение УКВ радиостанций двухсторонней связи спасательных шлюпок и плотов.

УКВ радиотелефон двусторонней связи спасательных шлюпок и плотов должен быть переносным и обеспечивать связь на месте бедствия между спасательными шлюпками и плотами с судном и между спасательными шлюпками и плотами и спасательной единицей.

Основные эксплуатационные требования к УКВ радиотелефонной аппаратуре двухсторонней связи спасательных шлюпок и плотов.

•   Приводиться в действие неподготовленным персоналом одной рукой, одетым в перчатки .

•   Выдерживать падение на твердую поверхность с высоты 1м.

•   Быть водонепроницаемым на глубине 1м по крайней мере в течение 5 минут.

•   Сохранять водонепроницаемость при тепловом скачке до 45 градусов Цельсия при условии погружения.

•   Противостоять воздействию морской воды и нефти.

•   Иметь устройства для его крепления на одежде пользователя.

•   Не иметь острых углов, которые могут повредить спасательные шлюпки и плоты.

•   Иметь небольшой размер и вес.

•   Быть либо окрашенным в яркий желтый или оранжевый цвет или иметь маркировочную полосу яркого желтого или оранжевого цвета вокруг оборудования.

На наружной стороне оборудования должны быть ясно указаны:

•   краткие инструкции по эксплуатации;

•   дата истечения срока службы батареи первичных элементов.

Дипломы судового персонала ГМССБ

Существуют четыре категории дипломов:

• Диплом оператора - радиоэлектроника первого класса;

• Диплом оператора - радиоэлектроника второго класса;

• Общий диплом оператора;

• Ограниченный диплом оператора.

Документация судовой радиостанции

Судовые станции, оснащенные радиооборудованием ГМССБ, должны быть снабжены:

• Лицензией (разрешением на право эксплуатации радиостанции)

• Дипломами радиооператоров

• Радиожурналом ГМССБ

• List IV. List of Coast Stations

• List V. List of Ship Stations

• List VI. List of Radiodetermination and Special Service Stations

• List VI A. List of Call Signs and Numerical Identities of Stations Used by the

•  Manual for Use by the Maritime Mobile and maritime Mobile-satellite Services

Кроме перечисленных международных документов на каждом судне должно быть:

•   Свидетельство о безопасности по радиооборудованию с Перечнем радиооборудования

•   Национальные и ведомственные документы.

Радиожурнал.

Обязательные записи

Радиожурнал включает в себя раздел 1 со сведениями о судне и способах обеспечения работоспособности, раздел 2 со сведениями о судовом персонале, имеющем сертификаты операторов ГМССБ, а также сведения о радиооператорах, ответственных за связь в случае бедствия и раздел 3, в который заносятся с указанием времени регистрации (UTC):

а) открытие и закрытие радиовахты;

б) проверки оборудования ГМССБ. Результаты этих проверок должны заноситься в вахтенный журнал радиостанции.

в) краткое изложение сообщений, касающихся обмена в случае бедствия, срочности и безопасности;

г) краткое изложение сообщений, касающихся обмена общественной корреспонденцией

Обязанности вахтенного радиооператора

Обязанности до выхода в рейс

При выходе из порта радиоспециалисту, открыв станцию, следует:

a) прослушивать эфир на соответствующих частотах бедствия с целью обнаружения возможных сигналов бедствия;

б) передавать сообщение (название судна, местоположение, порт назначения и т.д.) местной береговой станции и другим соответствующим береговым станциям, с которыми возможен радиообмен.

Обязанности вахтенного радиооператора во время нахождения в море

Когда станция открыта, вахтенному радиооператору следует:

a) проверять часы в радиорубке по стандартным сигналам проверки времени не реже одного раза в день;

б) посылать сообщения при входе и выходе из зоны, обслуживаемой береговой радиостанцией, с которой возможен радиообмен;

в) передавать сообщения согласно системам судовых сообщений, в соответствии с

указаниями капитана.

Если терпит бедствие собственное судно, радиооператор, ответственный за радиосвязь во время бедствия, должен немедленно взять на себя ответственность за выполнение процедур радиосвязи.

При получении оповещения о бедствии вахтенный радиооператор должен сообщить об этом капитану и, если это необходимо, радиооператору, ответственному за радиосвязь во время бедствия.

При получении оповещения о бедствии радиооператор, ответственный за радиосвязь во время бедствия, должен оценить ситуацию принять ответственность за выполнение процедур Регламента Радиосвязи.

Радиооператор, которому поручено осуществлять радиосвязь общего назначения, должен обеспечить, чтобы эффективная вахта поддерживалась на тех частотах, на которых такая связь будет осуществляться, учитывая местоположение судна в отношении тех береговых станций и тех береговых земных станций, с которыми возможен радиообмен.

Обязанности по прибытии в порт

Закрывая станцию по прибытии в порт, вахтенному оператору следует извещать местную береговую станцию и другие береговые станции, с которыми поддерживалась связь, о прибытии судна и о прекращении работы станции.

Закрывая радиостанцию, радиооператор, ответственный за радиосвязь во время бедствия, должен:

a) проверять, достаточно ли заряжены резервные источники энергии

Оплата услуг связи, валютные номиналы.

Проблема взаимных расчетов между судовыми и береговыми радиостанциями за переданные и принятые радиограммы, предоставление телефонных каналов и т.п. состоит в том, что в этом процессе участвуют суда, работающие под разными флагами находящиеся в международных водах, а также абоненты различных стран с различными национальными валютами.

Для разрешения этих вопросов мировое морское сообщество разработало специальную процедуру по расчетам за услуги связи и ввело специальные валютные номиналы:

Gold Franc (g.f.) -золотой франк и SDR (Special Drawing Right) - единицу специальных прав заимствования МВФ.

Соотношение между SDR и g.f. фиксированное и составляет: 1 SDR = 3.061 g.f.

Оператор на судне взимает плату:

a) в пользу судна в соответствии с информацией, предоставляемой судовладельцем

б) в пользу береговой радиостанции (land station charge - СС)

в) в пользу береговой линии (landline charge - LL).

Расчеты по услугам связи за телефонный и телексный радиообмен.

При телефонном радиообмене применяются две расчетные единицы: количество минут для телефонных разговоров и количество тарифных слов для радиотелеграмм. При этом минимальная длительность телефонного разговора, как правило, равняется трем минутам.

При телексном радиообмене оплате подлежит время занятия канала. Минимальное оплачиваемое время в таких случаях составляет, как правило, 6 секунд. Для Инмарсат-С расчет производится за каждый килобит или каждую четверть килобита переданной информации 1 kilobit =1024 bits % kilobit = 256 bit

На судне размер сообщения, передаваемого через Инмарсат-С, определяется количеством бит или количеством знаков передаваемой информации. 1 character (знак) = 1 byte = 8 bits, 1 kilobit = 1024 bits =128 bytes/characters (знаков)

Расчетные организации.

Расчетные организации действуют в соответствии с рекомендациями МККТТ и национальными правилами той или иной станы. Международный Союз электросвязи присваивает им опознавательные коды, которые регулярно публикует в справочнике List of Ship Stations вместе с полным названием организации и ее адресом. Отчет за использование радиосвязи дается в конце каждого месяца либо до первого порта захода, если рейсы более месяца. Но в любом случае не позднее, чем через 3 месяца.

Порядок Ваших действий при получении вызова бедствия аппаратурой УКВ ЦИВ. Ваше судно находится в районе А1.

•   Настроить УКВ приемопередатчик на канал 16

•   Записать информацию в журнал и сообщить капитану

•   Ждать в течение 3-х минут подтверждения береговой станцией ЦИВ на канале 70

•   Подтвердить по радиотелефону на канале 16 с разрешения капитана

Порядок Ваших действий при получении вызова бедствия аппаратурой УКВ ЦИВ. Ваше судно находится в районах А2, A3 или А4.

•   Настроить УКВ приемопередатчик на канал 16

•   Записать информацию в журнал и сообщить капитану

•   Подтвердить судну, терпящему бедствие, по радиотелефону на канале 16

•   Если нет ответа от станции, терпящей бедствие, подтвердить вызов ЦИВ на той же частоте бедствия, на которой он был получен (на 70 канале УКВ) и ретранслировать вызов бедствия на ближайшую береговую станцию любыми доступными средствами связи с разрешения капитана

Порядок Ваших действий при получении вызова бедствия аппаратурой ПВ ЦИВ. Ваше судно находится в районе А2.

•   Настроить ПВ приемопередатчик на частоту 2182 кГц

•   Записать информацию в журнал и сообщить капитану

•   Ждать в течение 5-х минут подтверждения береговой станцией ЦИВ на 2187,5 кГц

•   Подтвердить по радиотелефону на 2182 кГц с разрешения капитана.

Порядок Ваших действий при получении вызова бедствия аппаратурой ПВ ЦИВ. Ваше судно находится за пределами района А2.

•   Настроить ПВ приемопередатчик на частоту 2182 кГц

•   Записать информацию в журнал и сообщить капитану

•   Подтвердить судну, терпящему бедствие, по радиотелефону на частоте 2182 кГц

•   Если нет ответа от станции, терпящей бедствие, подтвердить вызов ЦИВ на той же частоте бедствия, на которой он был получен (на частоте 2187,5 кГц) и ретранслировать вызов бедствия и ближайшую береговую станцию любыми доступными средствами связи с разрешения капитана

Порядок Ваших действий при получении вызова бедствия аппаратурой KB ЦИВ.

•   Не делать подтверждения!

• Настроиться на KB радиотелефонную рабочую частоту бедствия в том же частотном диапазоне, в котором был получен вызов

•   Записать информацию в журнал и сообщить капитану

• Если в течение 5-и минут не получено подтверждение от береговой станции или ретрансляции в направлении берег-судно, или продолжают поступать вызовы бедствия ЦИВ от судна, терпящего бедствия, необходимо ретранслировать вызов на ближайшую береговую станцию или СКЦ любыми доступными средствами с разрешения капитана

Перечислите  случаи  ретрансляции сигнала бедствия

Судовая или береговая станция, получившая вызов бедствия, должна передать (ретранслировать) сообщение о бедствии в следующих случаях:

a) когда станция, терпящая бедствие, сама не в состоянии передать сообщение о бедствии;

б) когда капитан или лицо, ответственное за судно, не терпящее бедствие, считает, что необходима дополнительная помощь;

в) когда судовая станция слышала сообщение о бедствии, прием которого не был подтвержден, но сама она не может оказать помощь.

Наставление IAMSАR

Наставление IAMSАR является руководством для тех, кому во время аварии на море может потребоваться помощь или для тех, кто может сам оказать такую помощь. В частности, оно предназначено для капитана судна, которое может быть направлено для проведения поисково-спасательных операций с целью оказания помощи людям, терпящим бедствие. Издается в трех томах. Третий том должен находиться на борту каждого воздушного и морского судна.

Вы капитан судна. Судно тонет и будет покинуто. Ваши действия.

•   Передать вызов бедствия аппаратурой КВ/ПВ/УКВ ЦИВ или ИНМАРСАТ

•  Пересесть в спасательные средства с УКВ переносными радиостанциями, РЛО и, если возможно АРБ

•    Немедленно включить РЛО и АРБ.

Системы сообщений с судов. Служба AMVER

Существуют различные системы сообщений с судов, например AUSREP - Australian Ship Reporting System, JASPER - Japan Ship Reporting System, AMVER.

Служба AMVER (Automatic Mutual-assistance Vessel Rescue service Автоматическая служба взаимной помощи при спасании судов) управляется Береговой охраной США и доступна для любого торгового судна водоизмещением более 1000 регистровых тонн при переходе между портами более 24 часов. В системе AMVER существует 4 основных типа сообщений:

Sailing Plan (SP) - включает информацию о пути следования судна, которая должна быть передана в течение нескольких часов после выхода из порта

Position report (PR) - посылается через 24 часа после выхода из порта и затем каждые 48 часов до прибытия в порт назначения

Deviation report (DR) - посылается через 24 часа после выхода из порта и затем каждые 48 часов до прибытия в порт назначения

Arrival report (FR) - посылается при прибытии в порт

Распространение информации по безопасности на море

Служба информации по безопасности на море является международно-координируемой радиосетью для передач, содержащих информацию, которая необходима для безопасности мореплавания, получаемую на всех судах с помощью оборудования, которое автоматически следит на соответствующих частотах и печатает на английском языке такую информацию, которая имеет отношение к судну. Для передачи информации по безопасности на море используются следующие системы:

•   Международная система НАВТЕКС, обеспечивающая передачу и автоматический прием информации с помощью узкополосной буквопечатающей телеграфии с помехоустойчивым кодированием на частоте 518 Кгц. Кроме того, могут использоваться национальные службы Навтекс, осуществляющие передачи на частотах 490 Кгц и 4209,5 Кгц

• Международная служба сети безопасности в спутниковой системе Инмарсат. Прием осуществляется с помощью оборудования расширенного группового вызова (РГВ)

• Система KB УБПЧ - система передачи информации с помощью узкополосной буквопечатающей телефонии с помехоустойчивым кодированием в диапазоне коротких волн.

Всемирная служба навигационных предупреждений (ВСНП)

Является международной координированной службой для распространения навигационных предупреждений.

В ВСНП весь мировой океан был разделен на 16 морских районов, называемых НАВАРЕА и обозначаемых римскими цифрами. Сейчас добавилось 5 новых районов-2 север Канады, 2- север России и 1- север Норвегии. В каждом из районов имеется страна-координатор, ответственная за сбор, анализ и передачу навигационной информации.

MASTER PLAN GMDSS

Это план базирования береговых средств обеспечения ГМССБ. В структуру плана входит 16 приложений. Каждое из них представлено в виде специальной Таблицы наличия береговых станций морской подвижной службы, морской подвижной спутниковой службы, системы ИНМАРСАТ, системы Коспас-Сарсат, Международной системы NATVEX, международной сети безопасности (Safety Net) для морских районов А1,А2,АЗиА4.

Координация связи при поиске и спасении (SAR)

Для координации и контроля за SAR операциями, RCC требуется связь с судном в бедствии также как с средствами, участвующими в SAR. Методы и способы используемой связи (земная, спутниковая, телефонная, телексная) будут определяться возможностями доступными судну в бедствии и помогающих средств. Если некоторые из них или все оборудованы спутниковыми терминалами, то отдается преимущество системе Инмарсат для достижения быстрой и надежной связи, включая получение MSI. 
   Надежная связь с RCC важна для GMDSS, в которой сообщение бедствия может быть получено за тысячи миль от места бедствия RCC который не сможет, обеспечивают необходимую помощь. В этих случаях необходима быстрая ретрансляция сообщения бедствия соответствующему RCC, используя любые средства связи, такие как наземные линии связи, радиосети или спутниковые каналы связи, применяемые в таких обстоятельствах. 
    Чтобы увеличивать скорость и надежность связи RCC - RCC, некоторые RCC установили SES, обеспечивающие их способностью связи через систему Инмарсат. Эти средства связи особенно полезны для взаимодействий с SAR организациями, особенно когда выделенные или обычные линии связи недоступны или ненадежны.

  - Действия по получении сигнала бедствия

Суда принявшие DSC сигнал бедствия от другого судна, обычно не должны подтверждать DSC сигнал, так как подтверждение DSC сигнала бедствия при помощи DSC обычно производится только береговыми станциями.
Судно, получившее DSC сигнал бедствия от другого судна должно:

Следить за приемом DSC подтверждения сигнала бедствия на канале бедствия (2187,5 кГц на MF, Канал 70 на VHF);
    Подготовиться последующему обмену по бедствию, настроив радиотелефонный приемник на частоту обмена по бедствию в том же самом диапазоне, в котором был получен DSC сигнал бедствия, то есть 2182 кГц на MF, канал 16 на VHF;
    Подтвердить получение сигнала бедствия, передавая следующее на радиотелефонной частоте обмена по бедствию в том же самом диапазоне, в котором был получен DSC сигнал бедствия, то есть 2182 кГц на MF, Канал 16 на VHF.

Формат подтверждения принятого вызова бедствия

- "MAYDAY";
- 9-цифровой идентификатор(MMSI) судна в бедствии, повторенный 3 раза;
- "THIS IS";
- 9-цифровой идентификатор(MMSI) или позывной или другая идентификация своего судна, повторенный 3 раза;
- "RECEIVED MAYDAY"

Оver

  - Обмен по бедствию

По получении DSC подтверждения сигнала бедствия, судно в бедствии должно начать обмен по бедствию на радиотелефонной частоте обмена по бедствию (2182 кГц на MF, Канал 16 на VHF) следующим образом:

- "MAYDAY";
- "THIS IS";
- 9-цифровой идентификатор и позывной сигнал или другой идентификатор судна;
- Местоположение судна по широте и долготе или ссылке на известное   географическое местоположение;
- Характер бедствия и вид требуемой помощи;
- Любая другая информация, которая могла бы облегчать спасение

  - Ретрансляция ЦИВ сигнала бедствияя

Судно, знающее, что другое судно находится в бедствии, должно ретранслировать DSC сигнал бедствия если:
- Судно в бедствии не способно самостоятельно передать сигнал бедствия;
- Капитан судна полагает, что последующая помощь необходима.
Ретрансляция DSC сигнала бедствия производится следующим образом:

Настроить передатчик на одну из DSC частот бедствия (2187,5 кГц на MF, Канал 70 на VHF);
   Выбрать формат сообщения "ретрансляция сигнала бедствия" на DSC оборудовании;
   Ввести  на клавиатуре DSC оборудования:

- Вызов "ВСЕМ СУДАМ" или 9-цифровой идентификатор соответствующей береговой станции;
- 9-цифровой идентификатор, судна в бедствии, если известен;
- Характер бедствия;
- Самое последнее местоположение судна в бедствии, если известно;
- Время (UTC) когда местоположения судна в бедствии имело силу (если известно);
- Тип последующей связи по бедствию (телефония).

Передача сообщения безопасности:

Настроить передатчик на частоту или канал, указанный в DSC вызове безопасности.
    Передать сообщение безопасности следующим образом:

- "SECURITE", повторенный 3 раза;
- "ALL STATIONS" или позывной определенной станции, повторенный 3 раза;
- "THIS IS";
- 9-цифровой идентификатор и позывной сигнал или другой идентификатор собственного судна;
- Текст сообщения безопасности.

Отмена ложного вызова бедствия

Станция, передавшая ложный сигнал бедствия должна немедленно отменить сигнал бедствия. Отмена сигнала бедствия ведется  устно на радиотелефонном канале обмена по бедствию, соответствующем DSC каналу, на котором "сигнал бедствия" был передан или в телексе.
    Вести наблюдение на радиотелефонном канале обмена по бедствию, соответствующему DSC каналу, на котором сигнал бедствия был передан, и соответственно отвечать на любые вызовы относительно этого сигнала. Дождаться подтверждения береговой станцией принятой отмены.

# Судовые антенны

Устройство, предназначенное для приема и передачи радиоволн, называется антенной. Антенна соединяется с передатчиком и с приемником фидерной линией, которая должна быть экранирована.

Неправильный выбор антенны без учета особенностей ее излучения может послужить причиной отсутствия связи.

УКВ радиостанция имеет одну приемопередающую антенну, представляющую собой несимметричный вибратор высотой до 1.2 м, устанавливаемый вертикально.

В диапазонах промежуточных и коротких волн могут использоваться штыревые антенны высотой 6-10 метров, антенны-мачты и проволочные Г- и Т-образные антенны. Для изоляции антенн используются специальные высокочастотные изоляторы.

Проволочная антенна ПВ диапазона должна иметь полностью смонтированную запасную антенну и устройство для быстрой ее замены. Сопротивление изоляции антенн по отношению к корпусу судна при нормальных климатических условиях должно быть не менее 10 МОм, а при повышенной влажности – не менее 1 МОма.

Частоты, используемые в телефонии

Диапазон частот 156 -174 МГц (УКВ диапазон)

Вызовы между судами и вызов береговой станцией должны, как правило, производиться на частоте 156.8 МГц (16 канал). Вызов береговой станции судном должен по мере возможности производиться на рабочем (дежурном) канале, присвоенном данной радиостанции.

16 канал (156.8 МГц)  используется только в случаях аварийного радиообмена и для обычных вызовов.

6 канал (156.3 МГц) – для связи между судовыми станциями и станциями воздушных судов, занятых в скоординированных поисково-спасательных операциях.

13 канал (156.65 МГц) – в целях обеспечения безопасности навигации (дополнительный канал для связи между судами в районе бедствия; при расхождении судов и т.п.).

70 канал (156.525 МГц) – исключительно для цифрового избирательного вызова.

75 и 76 каналы запрещены к использованию, так как создаются помехи 16-му каналу.

Каналы 15 и 17 могут также быть использованы для внутрисудовой связи с мощностью передатчика, не превышающей 1 W.

Для связи между судами рекомендуется использовать каналы в следующей последовательности: 6, 8, 10, 9, 72, 73, 69, 67, 77, 15, 17.

###### Радиотелексная связь.

В международной практике используется следующая аббревиатура телекса: английская – TELEX, TELEPRINT, NBDP (Narrow Band Direct Printing), TOR (Telex Over Radio), TLX, RTLX; русская – УБПЧ (узкополосное буквопечатание).

Оборудование работает в трех рекомендованных МККР режимах: режим A – ARQ; режим B – FEC и режим C –  SELFEC.

Режим FEC (Forward Error Correction – прямое исправление ошибок) является режимом без обратной связи (передача в одном направлении). Передающая станция передает сообщение знак за знаком с повторением каждого знака через четыре позиции. Приемная станция проверяет каждый знак на отношение 3/4; если это отношение выдерживается хотя бы на одной из двух позиций, принятый знак распечатывается; если отношение 3/4 не выдерживается на обеих позициях, вместо знака печатается звездочка. Если отношение 3/4 выдерживается на обеих позициях, но принятые знаки отличаются друг от друга, вместо знака также печатается звездочка. Таким образом, в режиме FEC обеспечивается только обнаружение ошибок. В этом режиме приемная станция не нуждается в передатчике. В режиме FEC возможна передача как всем судам (COLlective FEC - циркулярный вызов), так и одной конкретной станции (SELective FEC - избирательный вызов).

Режим ARQ (Automatic Repetition reQuest – автоматическое повторение по запросу) является двухсторонним режимом с обратной связью. В этом режиме связь осуществляется с использованием двух каналов: приемного, по которому передается информация от ведущей радиостанции к ведомой, и обратного, по которому передается сигнал "повтор" в случае обнаружения ошибки в принятой информации, либо "запрос" следующего блока информации.

Передача происходит следующим образом: информация, поступая от телетайпа в коде МТК-2, разделяется на блоки, преобразуется в двоичный семиэлементный код с весом 3/4. После этого блок информации, содержащий три знака, поступает в передатчик и передается в эфир. На приемном конце в декодирующем устройстве осуществляется проверка принятых знаков на верность отношения единиц и нулей.

При работе в режиме ARQ станция, которая начинает установление радиосвязи (вызывающая станция), становится "ведущей" или "Master station", а вызываемая станция – "ведомой" или "Slave station".

Процедуры ГМССБ с использованием ЦИВ

Цифровой избирательный вызов (ЦИВ) представляет собой способ связи, использующий цифровые коды и обеспечивающий автоматический вызов на вызывной частоте одной или группы станций и передачу и прием команд и информации в ПВ, КВ и УКВ диапазонах. Система ЦИВ является основной составной частью ГМССБ, чтобы исключить человека от непосредственного приема сигнала бедствия, и используется для:

-  оповещения о бедствия, подтверждения приема вызова бедствия, ретрансляции вызова бедствия;

-  извещение судов о предстоящей передаче сообщений о срочности, жизненно важных навигационных сообщений;

-  опроса терминалов судов (поллинг), снятия координат судна;

-  Установления служебной связи на рабочем канале;

-  соединения через береговую станцию в автоматическом и полуавтоматическом режиме с береговой телефонной сетью.

Связь, касающаяся срочности.

Вызов срочности (Urgency) означает, что вызывающая станция имеет очень срочное сообщение, касающееся безопасности подвижного объекта или лица. Вызов срочности передается в следующих случаях:

·	падение человека за борт;

·	срочная медицинская помощь;

·	потеря управляемости судном;

·	запрос на буксировку в аварийном случае;

·	аварийный разлив нефтепродуктов;

·	опознавание медицинского транспорта (плавучий госпиталь).

В телефонии сообщение срочности состоит из:

·	PAN PAN, произносимое три раза;

·	ALL STATIONS или наименование вызываемой станции,

произносимое три раза;

·	THIS IS;

·	9-значный идентификатор и позывной сигнал, либо название своего судна;

·	текст срочного сообщения.

Связь для обеспечения безопасности.

Вызов безопасности (Safety) означает, что вызывающая станция имеет важное навигационное или метеорологическое предупреждение.

Процедуры вызова и связи для обеспечения безопасности аналогичны процедурам связи, касающимся срочности, за исключением:

·	в формате вызова ЦИВ используется категория SAFETY;

·	в сообщении безопасности, передаваемом по радиотелефону или телексу, используется сигнал безопасности, состоящий из слова SECURITE.

Связь для обеспечения безопасности осуществляется на тех же частотах, что и связь, касающаяся срочности. Суда, принимающие вызов по безопасности в режиме ЦИВ, адресованный всем судам, не подтверждают его прием в формате ЦИВ, а должны настроить приемник радиостанции на частоту, указанную в формате ЦИВ, и принять сообщения, связанные с безопасностью.

INMARSAT

Основанная в 1979 году для обслуживания морского сообщества, Инмарсат с тех пор превратился в единственного поставщика глобальной мобильной спутниковой связи для обеспечения связи в случаях бедствия и для обеспечения безопасности на море, в воздухе и на суше, а также для коммерческих целей. Основные услуги в рамках сети спутниковой связи Инмарсат: телефон с прямым автоматическим набором, телекс, факс, электронная почта и передача данных для применения в морских отраслях, на воздушных судах и в береговых структурах.

Инмарсат используется для обеспечения связи во время бедствий и аварий, а также средствами массовой информации для сообщения новостей из районов, где инфраструктура связи находится в плохом состоянии либо полностью отсутствует.

Инмарсат включает в себя три составляющие:

1. Космический сегмент, с 1998 года представляющий из себя 5 спутников-ретрансляторов 3-го поколения, находящихся на геостационарных орбитах над экватором на высоте 35000 км, имеющих точные географические координаты относительно Земли (долготы). Радиопередатчики спутников Инмарсат-3 имеют номинальную мощность 2800 Вт и в восемь раз превышают по мощности аппараты 2-го поколения, отработавшие свой ресурс и выведенные из эксплуатации. С 2005 года введены в эксплуатоцию 3 спутника четвертого поколения.

Координаты спутников:

Atlantic Ocean Region – E	AOR–E	15.5 W

Pacific Ocean Region		POR		178 E

Indian Ocean Region		IOR		64.5 E

Atlantic Ocean Region – W	AOR–W	54 W

2. Береговые земные станции (БЗС или Land Earth Stations – LES) – шлюзы в наземные сети. Каждая БЗС имеет двух или трехзначный цифровой идентификатор (в зависимости от системы INMARSAT) и принадлежат государству, на территории которого установлены.  Кроме этого, в каждом океанском районе расположены станции сетевой координации (Network Сoordination Stations – NCS), которые обеспечивают выделение свободных каналов судовым и береговым земным станциям в соответствии с заявками абонентов и слежение за использованием выделенных каналов.

3.Подвижные и неподвижные станции спутниковой связи пользователей (абонентские станции), работают в диапазоне 1.5-1.6 ГГц. К подвижным станциям относятся судовые земные станции СЗС (SES – Ship Earth Stations) различных классов и стандартов Инмарсат.

Каждая СЗС имеет свой идентификационный номер, состоящий из 7 или 9 цифр, где 1-я – опознаватель стандарта INMARSAT, следующие 3 цифры – код страны, которой принадлежит СЗС, (Maritime Identification Digits – MID), остальные три (пять) цифры – номер, присвоенный данной СЗС.

Система Инмарсат-В.

Эта система является преемником системы Инмарсат-А и служит для обеспечения тех же служб связи, но по более низким тарифам, чем Инмарсат-А. Обе системы рассчитаны на параллельную работу в течение продолжительного времени. Система Инмарсат-В обеспечи-

вает высококачественную телефонию, телекс, передачу факсимильных сообщений и данных со скоростью до 64 кбит/сек. Судовые земные станции этой системы могут быть одноканальными и многоканальными, имеют меньший вес и габариты.

# Инмарсат-С

Стандарт Инмарсат-С был введен в эксплуатацию в 1991 году. В его основе лежит цифровая технология, которая предполагает, что любая информация, которая может быть преобразована в цифровую форму, будь то текст, показания каких-либо датчиков или приборов или любое другое сообщение в цифровом формате, может быть передано или принято через систему Инмарсат-С.

Основные особенности стандарта:

-  не обеспечивается режим телефонии;

-  обмен информацией между SES (судовой земной станцией) и абонентами основан на принципе накопления, хранения и последующей передачи (режим Store-And-Forward), т.е. прямая связь с абонентом в реальном масштабе времени отсутствует;

-  скорость передачи сообщений телексом 600 бит/с;

-  доступ в частотные каналы случайный, каналы распределены по временным щелям, вероятность попадания разных обьектов в один канал минимальна, так как таких щелей очень много, каналы среди абонентов распределяет координатор сети – NCS, который соединен с БЗС;

-  малые габариты SES, компактная ненаправленная антенна;

небольшая потребляемая мощность SES, что позволяет использовать в качестве вторичных источников питания аккукмуляторные батареи;

В качестве береговых каналов связи БЗС могут использовать международные и национальные сети телекс, телефонные сети и сети передачи данных. В качестве оконечных береговых абонентов могут выступать аппараты телекс, факс (только прием), персональный компьютер, подключенный к сети передачи данных, либо персональный компьютер и модем в случае использования телефонных линий. Опознаватель стандарта – цифра 4, идентификатор 9-значный.

Система Инмарсат-М, (Инмарсат-мини М).

Эта система находится в эксплуатации с декабря 1992 года и обеспечивает глобальную телефонную связь с помощью сравнительно недорогих и небольших по размеру СЗС, что делает возможным их установку на небольших по размеру судах. Она обеспечивает двух-

стороннюю телефонию, обмен факсимильными сообщениями и данными с помощью компьютера, а СЗС этой системы могут быть как одноканальными, так и многоканальными. В ГМССБ этот стандарт не сертифицирован.

Система Инмарсат-F.

Inmarsat Fleet F 77 - совмещает высококачественную связь мобильной сети ISDN полностью со скоростью 64 Кбит/с вместе с первой в мире глобальной Мобильной системой передачи пакетных данных, которая обеспечивает экономичную, фактически глобальную связь и оперативный доступ к актуальной деловой информации

Услуги возможные при использовании терминалов Fleet 77:

- доступ в сети ISDN, а также доступ в сети передачи данных (Интернет, глобальные и локадьные сети) со скоростью 64кбит/с

- работа в режиме пакетной передачи данных с оплатой только объема полученной и переданной информации независимо от времени занятия канала

- режим экономичной телефонии, аналогичный режиму Мини-М

- режим высококачественной телефонии (ISDN)

- доступ в аналоговые наземные сети, факсимильная связь (аудио 3,1 кГц)

- возможность прерывания входящих и исходящих сеансов связи независимо от режима в случае аварийного обмена информацией

- оповещение о входящем вызове при работе в режиме пакетной передачи данных

Прием сообщений в системе расширенного группового вызова

Передача сообщений по системе расширенного группового вызова (РГВ) (другое название - многофункциональный групповой вызов - PГВ) ведется на общем канале КСС. Для районов NAVAREA/METAREA, которые охвачены несколькими спутниками, передача по расписанию навигационных извещений и прогнозов погоды осуществляется через один специально назначенный спутник. Чтобы принимать информацию, которая передается по расписанию в данный район NAVAREA/METAREA, СЗС должна быть настроена на тот спутник, через который ведутся передачи.

Передача таких сообщений вне расписания ведется всеми спутниками, охватывающими данный район.

Информацию об океанских районах, в которые осуществляется передача ИБМ по расписанию, а также время передачи, можно найти в «List of Radio Signals».

Международная служба информации по безопасности на море

Для упорядочения передач навигационной и метеорологической информации, а также информации по поиску и спасению в международном масштабе создана всемирная служба навигационных предупреждений.

Передача сообщений по безопасности мореплавания в масштабах района А3 осуществляется через систему Инмарсат (судовая станция стандарта С или приемник системы МГВ).

Кроме того, для передачи прибрежных предупреждений используется система NAVTEX, работающая в режиме узкополосного буквопечатания на частоте 518 кГц - на английском языке и 490 кГц – на национальном языке (класс излучения F1B). В соответствии с SOLAS-74 (Резолюция ИМО А.617(15) от 19 ноября 1991 года) с 1 августа 1993 года на всех судах с валовым водоизмещением более 300 тонн должны быть установлены автоматические приемники системы NAVTEX.

## NAVTEX

NAVTEX (навигационный телекс) – международная автоматизированная система передачи навигационных и метеорологических предупреждений и срочной информации в режиме узкополосного буквопечатания. Служба использует частоту 518 кГц в режиме излучения F1B (частотная телеграфия), информация передается на английском языке. Прием информации обеспечивается в радиусе от 250 до 400 миль от береговой радиостанции.

В каждом районе NAVAREA создана цепочка радиостанций со своим буквенным идентификатором. Распределение буквенных идентификаторов произведено так, чтобы максимально удалить друг от друга радиостанции, имеющие одинаковые идентификаторы в соседних районах NAVAREA.

Передача сообщений NAVTEX береговыми станциями осуществляется по расписанию.

Приемники NAVTEX осуществляют круглосуточный автоматический прием сообщений по заданной программе без участия человека.

Передача сообщений NAVTEX происходит блоками информации, первый и последний из которых можно условно представить следующим образом

ZCZC – группа символов, обозначающая конец фазирования и начало сообщения;

В1В2В3В4 – определитель сообщения, причем

В1 – идентификатор передающей станции (буквы от А до Z);

В2 – тип сообщения, включающий(буквы от А до Z):

*A	Навигационные предупреждения

*B	Метеорологические предупреждения

C	Ледовый обзор

*D	Информация по поиску и спасанию

*L	Навигационные сообщения (дополнительно к букве А)

В3В4 – порядковый номер сообщения. Каждому сообщению NAVTEX в группе информации одного вида присваивается порядковый номер от 01 до 99, при достижении 99 нумерация возобновляется или по истечении 60ч72 часов вновь пришедшее сообщение стирает самое старое, но порядковые номера еще действующих сообщений не используются. Номер 00 присваивается только для жизненно важных сообщений, таких как первоначальное сообщение о бедствии. Сообщения с таким номером будут всегда распечатываться, и сработает звуковая и световая сигнализация.

NNNN – группа символов, обозначающие "конец телексного сообщения.

Пример сообщения NAVTEX, принятого от японской станции:

ZCZC  JD71

## 270030 UTC JUN 97

OVERBOARD

ONE CREW OVERBOARD FROM TAISEI

MARU IN APPROX POSITION

36-48.2N 137-06.0E AT 260330 UTC

SHIPS IN THE VICINITY ARE REQUESTED

TO KEEP A SHARP LOOKOUT

AND REPORT ANY INFORMATION TO

MSA JAPAN

NNNN

Координация радиообмена при бедствии

Координация обмена в случае бедствия осуществляется RCC, ответственным за проведение операции по поиску и спасанию; RCC может поручить координацию обмена в случае бедствия другой станции (судовой или береговой).
    Судно или CS, координирующие обмен при бедствии, должны установить контакт с координатором действий по поиску и спасанию (RCC) и передать всю имеющуюся информацию.
     RCC или станция, координирующие обмен по бедствию могут обязать к молчанию станции, которые причиняют помехи аварийному обмену. Такое указание может быть адресовано всем станциям или только одной станции в зависимости от обстоятельств. В радиотелефонии при этом используется сигнал SEELONCE MAYDAY, произносимый, как французское выражение "silence m'aider" (силанс мэдэ).
    Всем станциям, которые не принимают участие в аварийном обмене и не терпят бедствия, запрещено вести передачу на тех частотах, на которых ведется обмен по бедствию до тех пор, пока не будет передано сообщение о том, что нормальная работа может быть возобновлена.
     Судовая станция, следящая за радиообменом по бедствию, может продолжать свою работу в том случае, если она не создает помехи обмену по бедствию.

Когда обмен по бедствию завершен, станция, передавшая сигнал SEELONCE MAYDAY, должна передать сообщение, что обмен по бедствию завершен. В радиотелефонии при этом используется сигнал SEELONCE FEENEE, произносимый как французское выражение "silence fini" (силанс фини).

Указание о завершении обмена при бедствии в радиотелефонии

- сигнал бедствия MAYDAY;
- вызов "ALL STATIONS" или CQ (произносимое как CHARLE QUEBEC), повторенный три раза;
- слова "This is (или DE, произносимых как DELTA ECHO в случае языковых затруднений) и позывного или любого другого опознавательного сигнала передающей станции;
- позывного сигнала, или другого опознавательного сигнала станции, передающей указания;
- время передачи сообщения;
- названия и позывного сигнала судна, терпящего бедствие;
- сигнала SEELONCE FEENEE.

Международная спутниковая система КОСПАС-SARSAT

Международная спутниковая система КОСПАС-SARSAT является одной из основных частей ГМССБ и предназначена для обнаружения и определения местоположения судов, самолетов, других объектов, потерпевших аварию. Система КОСПАС-SARSAT одобрена Международной морской организацией  (ИМО) и Международной организацией гражданской авиации (ИКАО). Система образована в 1977 году на основе международного сотрудничества СССР (КОСПАС) с одной стороны и США, Канады и Франции (SARSAT) с другой. Функционирование КОСПАС-SARSAT началось с запуска 30 июня 1982 года российского спутника КОСПАС-1.

Система КОСПАС-SARSAT состоит из следующих основных комплексов:

1. Космический сегмент.

2. Сеть станций приема и обработки информации (СПОИ).

3. Сеть Координационных центров системы (КЦС).

4. Аварийные радиобуи (АРБ).

Система осуществляет радиоконтроль в аварийном диапазоне частот 406,0 – 406,1 МГц  на 406 МГц – сигналы с дискретной, цифровой информацией. Географическое положение излучающих АРБ определяется системой автоматически с использованием эффекта Доплера с точностью не хуже 5 км для радиобуев, работающих в диапазоне 406 МГц. Доплеровское определение местоположения дает два решения для каждого АРБ: истинное и зеркальное относительно наземной проекции трассы спутника. Эта неоднозначность решается путем расчетов, принимая во внимание эффект вращения Земного шара.

1. Космический сегмент.

В соответствии с Межправительственным соглашением космический сегмент системы должен состоять, как минимум, из четырех космических аппаратов, расположенных на приполярных круговых орбитах. В настоящее время функционируют восемь спутников системы.

Космические аппараты КОСПАС-SARSAT совершают оборот вокруг Земли примерно за 100 минут, при этом обозревается участок поверхности диаметром около 5000 км. Бортовая аппаратура КОСПАС-SARSAT обеспечивает работу в двух режимах: в режиме реального времени и глобальном режиме.

2. Станции приема и обработки информации (СПОИ)

СПОИ осуществляет прием ретранслируемых ИСЗ сигналов, их обработку с целью определения местоположения радиобуев и передает информацию соответствующему Координационному центру системы (КЦС).

Прием сигналов на СПОИ осуществляется при появлении ИСЗ в зоне ее видимости. Время взаимной видимости ИСЗ-СПОИ составляет до 15 минут. Вся обработка принятых от ИСЗ сигналов осуществляется на СПОИ в автоматическом режиме и занимает 10÷15 минут. Обработка принятой цифровой информации (частота 406 МГц) производится с помощью цифровых процессоров, а по аналоговым сигналам, принятым на 121,5 МГц, производится расчет доплеровской кривой, которая позволяет осуществить определение географических координат радиомаяка.

3. Аварийные радиобуи.

Радиобуи системы предназначены для передачи аварийных сигналов и сигналов о бедствии и представляют собой радиопередатчики, излучающие на частотах 406,025 и 121,5 МГц, которые применяют морские и авиационные пользователи.

Радиобуи 406 МГц были специально разработаны для спутникового доплеровского определения местоположения. АРБ этого типа излучают каждые 50 секунд посылку мощностью в 5 Вт с длительностью 0,440 м/с. Несущая модулирована по фазе, а посылка содержит информацию в цифровом виде. В сообщении АРБ-406 содержатся данные о стране регистрации, идентификационный номер радиобуя, по которому может быть опознан объект, где он установлен и другая информация.

Одним из главных направлений развития системы является проведение работ по использованию геостационарных ИСЗ для ретрансляции сигналов, передаваемых радиобуями на частоте 406 МГц. В результате были разработаны приемные комплексы, которые позволили успешно принимать через ГеоИСЗ и обрабатывать сигналы существующего парка АРБ-406, несмотря на их малую выходную мощность.

На геостационарной орбите в настоящее время развернуты над Атлантикой и Тихим океаном два метеорологических спутника США с точками стояния 75ºW и 135ºE, на борту которых имеются ретрансляторы 406 МГц, а также индийский и японский спутник.

Для более точного определения местоположения аварийного объекта в рамках программы КОСПАС-SARSAT были разработаны и внедрены мероприятия, позволяющие вводить в цифровое сообщение АРБ-406 данные от навигационных приемников систем GPS/Navstar (США) и Глонасс (Россия).

### Характеристики радиоволн

В морской радиослужбе передача, излучение или прием любого рода информации (знаки, символы, печатный текст, звуки и т.п.) осуществляется посредством радиоволн. В Международной конвенции электросвязи дается следующее определение радиоволн: электромагнитные волны, частоты которых произвольно ограничены частотами ниже 3000 ГГц, распространяющиеся в пространстве без искусственного волновода.

В период становления радиосвязи было принято выражать величины рабочих волн станций в метрах, сантиметрах и миллиметрах. Однако впоследствии в связи с резким увеличением числа радиостанций их волны стали различаться по длине очень незначительно, что привело к необходимости указывать вместо длин волн рабочие частоты радиостанций. Частота выражается в герцах (Гц), килогерцах (кГц), мегагерцах (МГц) или гигагерцах (ГГц). Длина и частота радиоволны обратно пропорциональны друг другу, поэтому соответствие между частотой и длиной волны выражается следующей формулой:

F = C/L,

где: F – радиочастота, Гц,

С – скорость света, равная 300 000 км/с,

L – длина волны, м.

При практическом использовании для взаимосвязи частоты и длины радиоволны можно использовать следующую формулу:

F (МГц) = 300/L (м)

### Разбивка частот на диапазоны и поддиапазоны

В каждом из частотных диапазонов для использования в МПС выделены полосы частот. Радиочастотный спектр подразделяется на 9 диапазонов частот.

| № диап. | Условное обозначение | Диапазон частот | Длина волны | Метрическое подразделение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ОНЧ (VLF) | 3÷30 кГц | 10÷100 км | Мириаметровые |
| 5 | НЧ (LF) | 30÷300 кГц | 1÷10 км | Километровые |
| 6 | СЧ (MF) | 300÷3000 кГц | 100÷1000 м | Гектометровые |
| 7 | ВЧ (HF) | 3÷30 МГц | 10÷100 м | Декаметровые |
| 8 | ОВЧ (VHF) | 30÷300 МГц | 1÷10 м | Метровые |
| 9 | УВЧ (UHF) | 300÷3000 МГц | 1÷10 дм | Дециметровые |
| 10 | СВЧ (SHF) | 3÷30 ГГц | 1÷10 см | Сантиметровые |
| 11 | КВЧ (EHF) | 30÷300 ГГц | 1÷10 мм | Миллиметровые |
| 12 | ГВЧ | 00÷3000 ГГц | 0.1÷1 мм | Децимиллиметровые |

В неофициальной терминологии эти полосы имеют следующие названия:

- ультракороткие волны (УКВ): 156÷174 МГц;

- средние волны (СВ): 405÷526.5 кГц;

- промежуточные волны (ПВ): 1605÷4000 кГц;

- короткие волны (КВ): 4÷27,5 МГц (в данном диапазоне используются выделенные для МПС частоты в поддиапазонах 4, 6, 8, 12, 16, 18/19, 22 и 25/26 МГц).

### Распространение радиоволн

Для установления устойчивой радиосвязи надо правильно выбрать диапазон используемых частот.

Расстояние, на котором возможно осуществление радиосвязи, зависит от выбранной частоты, мощности передатчика, типа и размещения антенной системы, чувствительности приемника, условий распространения радиоволн. Для конкретного судового оборудования основным фактором, определяющим дальность связи, является выбранная частота (длина волны).

Радиоволны распространяются двумя путями: непосредственно вдоль земной поверхности (поверхностные волны) и под углом к поверхности земли (пространственные волны).

Поверхностные радиоволны распространяются на большие расстояния за счет дифракции, т.е. способности радиоволн огибать кривизну земли.

Пространственные радиоволны – это радиоволны, которые или отражаются от ионосферы и возвращаются на землю, или уходят в космическое пространство.

Атмосфера состоит из следующих частей: нижняя, наиболее плотная часть называется тропосферой (10÷12 км), выше расположена стратосфера (12÷60 км), далее находится ионосфера (60÷400 км).

Ионосфера характеризуется очень малой плотностью газа, молекулы которого под действием солнечной радиации ионизируются, т.е. распадаются на ионы и свободные электроны. Ионизированный газ обладает свойством электропроводности и может отражать радиоволны.

Ионосфера состоит из четырех максимумов ионизации, называемых условно слоями и обозначаемых D (50÷60 км), E (90÷130 км), F1 (200÷300 км) и F2 (300÷400 км). Ионизация различна в летнее и зимнее время и изменяется в течение суток. Слои D и Е существуют только в дневное время.

Более низкие частоты отражаются нижними слоями ионосферы, а более высокие частоты проходят сквозь нижние и отражаются более высокими слоями. Радиоволны будут отражаться только в том случае, если частота не будет превышать некоторого определенного значения, называемого критической частотой fкр. Волны, частота которых выше критической, не отражаются от ионосферы, а пронизывают этот слой. Частоты выше 30 МГц проходят сквозь все слои атмосферы.

Гектометровые волны (ПВ) распространяются с заметным поглощением энергии землей и ионосферой (слой D). Поэтому дальность действия гектометровых волн значительно зависит от времени суток и времени года. В ночное время радиоволны отражаются от слоя F, поэтому сигналы принимаются как за счет поверхностных, так и за счет пространственных волн. На условия распространения ПВ влияет также время года. Это объясняется тем, что, во-первых, поглощение ПВ при отражении от ионосферы в зимнее время уменьшается, так как уменьшается ионизация нижних слоев ионосферы, и, во-вторых, в летние месяцы значительно возрастает влияние атмосферных помех. Средние волны в основном используются для связи на расстоянии до 100÷150 миль.

Декаметровые волны (КВ) распространяются так же, как и ПВ, с помощью поверхностного и пространственного излучений. На условия распространения КВ большое влияние оказывает время суток, время года, одиннадцатилетний период солнечной активности и географическое расположение линий радиосвязи. В дневное время более низкие частоты КВ-диапазона сильно поглощаются слоями D и Е, а ночью, когда ионизация слабее, более высокие частоты слабо отражаются от слоя F, проходя сквозь него. Поэтому для связи днем используют более высокие частоты (8÷12МГц), а ночью - более низкие (2÷8 МГц).

Особенность распространения КВ зависит также от возникновения особых явлений, к которым относятся замирание радиосигналов и наличие зон молчания; радиосвязь может также нарушиться из-за возмущений в ионосфере. Наибольшее число ионосферных возмущений происходит вблизи магнитных полюсов. Короткие волны используются для дальней связи.

Ультракороткие волны (УКВ) распространяются в нижних слоях атмосферы, тропосфере, только поверхностным лучом почти прямолинейно. Волны короче 10 м (30 МГц) ионосферой не отражаются, а проходят сквозь нее. Они также не огибают земную поверхность и крупные препятствия. Поэтому эти волны используются для наземной связи на дистанциях до 20÷30 миль.

Основные преимущества УКВ – возможность одновременной работы без взаимных помех большого количества радиостанций и хорошая помехозащищенность во время ионосферных возмущений.

Дециметровые волны применяются для радиосвязи в пределах прямой видимости, а также для спутниковой связи.

### Способы связи в морской радиосвязи

Существуют следующие основные способы организации двухсторонних линий морской радиосвязи: симплексный и дуплексный.

Симплексная связь – это способ связи, при котором передача возможна попеременно в каждом из двух направлений канала электросвязи. При симплексном способе прием и передача сообщений каждым из абонентов осуществляется поочередно. Это исключает отрицательное взаимное влияние технических средств связи, используемых абонентом для приема и передачи, упрощает процедуру ведения связи, позволяет частично использовать одни и те же технические средства для приема и передачи сообщений. Недостатками симплексного метода являются, увеличение продолжительности цикла обмена сообщениями между абонентами и простой части технических средств во время этого цикла. Симплексная связь осуществляется на одной частоте.

Дуплексная связь – это способ связи, при котором передача возможна одновременно в обоих направлениях канала связи. При дуплексном способе прием и передача сообщений каждым из абонентов осуществляется одновременно. Это сокращает продолжительность цикла обмена сообщениями между абонентами, позволяет максимально использовать технические средства во время этого цикла. Недостатками дуплексного способа являются необходимость обеспечить возможность одновременного осуществления абонентом приема и передачи путем устранения отрицательного взаимного влияния технических средств связи, а также необходимость использовать приемник и передатчик. Дуплексная связь требует применения двух частот.

Частота передачи береговой станции, спаренная с частотой передачи судовой станции, называется парной частотой.

Каждой береговой станции присваивается одна или несколько пар частот, каждая пара имеет частоту для приема и частоту для передачи, которые образуют канал связи.

Частоты, выделенные и используемые для вызова, называются вызывными частотами. Остальные частоты являются рабочими частотами.

### ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ И РЕЗЕРВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ С ЗАПИСЬЮ В РАДИОЖУРНАЛ

- Перед выходом судна в рейс:

- проверка всего оборудования радиосвязи, электрорадионавигации и резервных источников питания.

- Ежедневно:

- надлежащее функционирование средств ЦИВ без излучения радиосигналов с использованием средств встроенного контроля;

- проверка зарядки аккумуляторных батарей;

- проверка принтеров на предмет достаточного количества бумаги и удовлетворительного состояния пишущих узлов.

- Еженедельно:

- надлежащее функционирование средств ЦИВ посредством тестового вызова береговой станции. Если судно более одной недели находилось вне зоны действия береговой станции, оборудованной ЦИВ, тестовый вызов должен быть произведен при первом удобном случае;

- проверка работоспособности носимых аварийных УКВ радиостанций спасательных средств.

- Ежемесячно:

- внешний осмотр аварийных радиобуев, радиолокационных ответчиков на предмет отсутствия внешних повреждений (проверка с использованием средств встроенного контроля без излучения радиосигналов в эфир);

- проверка состояния и соединений всех аккумуляторных батарей, обеспечивающих подачу энергии к любой части радиоустановки, а также мест их размещения;

- проверка состояния антенн и изоляторов.

Safety Massage (non-GMDSS)

SECURITE SECURITE SECURITE

All ships (or all ships in a particular area) - 2 or 3 times

This is ...... (station's name - 3 times)

SECURITE

Phrase indicating content of the safety message to follow.

Content of safety message.

Out

## Standard Safety Message in the GMDSS

SECURITE SECURITE SECURITE

All stations (or all ships in a particular area, or a specific station) - 3 times

This is.....(MMSI of the vessel plus name/call sign or other identification)

The text of the safety message.

Out

Initial Urgency Message (non-GMDSS)

PAN-PAN PAN-PAN PAN-PAN

All ships All ships All ships (or: Lyngby Radio Lyngby Radio)

This is .............. (name of the ship 3 times)

PAN-PAN

This is ..........(name of the ship and her callsign 1 time)

Position:...........

Brief statement of the problem What assistance is required

## Standard Urgency Message in the GMDSS

PAN-PAN PAN-PAN PAN-PAN

All stations All stations All stations

This is.......(MMSI of the vessel plus name/call sign or other identification) Position.

The text of the urgency message

Over.

Initial Distress Message (non-GMDSS)

MAYDAY MAYDAY MAYDAY

This is ........... (name/call sign of the ship 3 times)

MAYDAY

This is ............ ( name/call sign of the ship 3 time)

Position: Lat.:................ Long.:,.....,...........*

Brief statement of the problem

What assistance is required

Over.

Acknowledgement Of The Initial Distress Message (non-GMDSS)

MAYDAY

Name/call sign of the station in distress 3 times

Callsign of the station in distress 1 time

This is ............(name/call sign of the acknowledging station 3 times)

Received MAYDAY

Over.

### Standard Distress Message In The GMDSS

MAYDAY

This is...,.....(MMSI plus name/call sign or other identification of the vessel)

Position.

Nature of the distress.

Assistance required.

Any other information which might facilitate rescue.

Over.

Acknowledgement Of The Initial Distress Message (GMDSS)

MAYDAY

Identification of the vessel in distress - 3 times

This is..... (call sign or other identification of the acknowledging Station) - 3 times

Received MAYDAY

Over.

#### Mayday-Relay Transmission

Mayday-relay Mayday-relay Mayday-relay

This is ...........(name of the relaying station 3 times)

Mayday

Identification of the ship in distress 1 time

Following received from:...(name of the ship in distress)

Time .......(time of receipt) UTC

Mayday

Name of the ship in distress,

Her position,

Problem and what assistance is required

This is ........(name of the relaying station)

Особое значение при подготовке операторов GMDSS отводится знанию английского языка. 
    Для стандартизирования обмена с помощью радиотелефона был разработан Стандартный морской разговорник. Этот разговорник представляет собой набор часто употребляемых выражений со специальной морской терминологией.

CARD - 1

1. Никакого открытого огня. 1. Nо open/naked fires. 2. Ожидается усиление ветра. 2. Wind (is) expected, (to) increase. 3. Канала 09 нет. Предлагаю 12. 3. Channel 09 (is) not available. Please channel 12 4. Спустите шлюпки. 4. Launch life-boats. 5. Судно горит. 5. Vessel (is) on fire. 6. Сколько членов экипажа на борту? 6. How many crewmembers (are) on board? 7. Мы получили ваш сигнал бедствия. 7. We received your distress signal. 8. Следую к горящему судну. 8. I (am) proceeding (to) vessel on fire. 9. Вода в машине. 9. Water (is) in engine room. 10. Требуются ли дополнительные спасательные средства? 10. Do you require additional life-saving appliances?

CARD - 2

1. Сел на мель. 1. (I) ran aground/stranded. 2. Перейдите на 10 канал. 2. Switch to VHF channel 10 3. Погода ухудшается. 3. Weather (is) deteriorating. 4. Мой радар не работает. Могу ли я воспользоваться береговой РЛС? 4. My radar (is) out of order. Is shore-based radar assistance available? 5. Члены команды спаслись. 5. Crewmembers escaped. 6. Сколько спасательных шлюпок на борту? 6. How many life-boats are on board? 7. Каков характер бедствия? 7. What is your distress? 8. Срочно требуется медицинская помощь. 8. Medical assistance (is) required urgently. 9. Огонь распространяется по судну. 9. Fire (is) spreading through vessel.

CARD - 3

1. Согласен работать на 11 канале 1. Agree VHF channel 11 2. Кто владелец вашего судна? 2. Who is owner of your vessel? 3. Судно получило повреждение. 3. Vessel sustained damage 4. Спустите шлюпку. 4. Launch life-boat. 5. Следую вам на помощь. 5. I (am) proceeding (to) your assistance. 6. Семь членов экипажа смыло за борт. 6. 07 crewmembers (are) swept overboard 7. Сколько членов экипажа отсутствует? 7. How many crewmembers (are) missing? 8. Пожар потушить не смогли. 8. We failed (to) extinguish fire 9. Нужен ли врач? 9. Do you require doctor? / Is doctor required? 10. Крен увеличивается. 10. List (is) increasing.

CARD - 4

1. Говорит судно Б. Как меня слышите? 1. This is m/v B. How do you read me? 2. С канала не уходите. 2. Stay on. 3. Соберите команду на носу/корме судна. 3. Gather crew on stern / bow. 4. Каковы результаты тушения пожара? 4. What (are) results of extinguishing fire? 5. Аварийный насос вышел из строя. 5. Emergency pump (is) out of order/broken. 6. У меня течь опасного груза. 6. (I am) leaking inflammable cargo. 7. Слышу вас хорошо. 7. I read you well/good 8. Какова видимость в вашем районе? 8. What visibility (is) in your area? 9. Я обнаружил вас на экране радара. 9. I (have) located you on my radar screen.

CARD - 5

1. Ваша команда все еще на борту? 1. Is your crew still on board? 2. Помощь не нужна. 2. Assistance (is) not required. 3. С пожаром справляемся. 3. Fire (is) under control. 4. Имеется опасность опрокидывания судна. 4. (There is) danger of capsizing. 5. Мне нужна помощь вертолета. 5. I require helicopter assistance. 6. Сообщите время подхода к месту происшествия. 6. Advise your ETA (on) scene. 7. У меня серьезные повреждения корпуса. 7. I have heavy hull damages. 8. Включите аварийное электропитание. 8. Switch on emergency power supply. 9. Дежурьте на 16 канале. 9. Stand by on VHF channel 16. 10. Какова навигационная обстановка в районе? 10. What navigational situation (is) in area?

CARD - 6

1. Будьте готовы оказать помощь судну, терпящему бедствие. 1. Be ready (to) render assistance (to) casualty. 2. Сообщите причину пожара. 2. Advise reason of fire. 3. Судно тонет. 3. Vessel (is) sinking. 4. У меня самовозгорание груза. 4. Spontaneous ignition cargo. 5. Вы готовы принять вертолет? 5. Are you ready for helicopter? 6. У входа в фарватер горит судно. 6. Vessel (is) on fire in fairway entrance. 7. Я вас не вижу. 7. I do not see you. 8. Крен увеличивается. 8. List (is) increasing 9. Ведите наблюдения по радиолокатору. 9. Watch radar please.

CARD - 7

1. Принял лоцмана. 1. (I) took) pilot. 2. Нужны ли вам дополнительные средства тушения пожара? 2. Do you require additional fire-fighting appliances? 3. Передайте с вашего судна пенные генераторы. 3. Pass by foam monitor extinguishers from your vessel. 4. Вы на ходу? 4. Are you under way? 5. Имел столкновение. 5. (I) collided. 6. Спустите трап. 6. Lower ladder. 7. Пробоины в носовой части. 7. Gashes (are) in way of ship's bow. 8. Все ли члены экипажа покинули судно? 8. Have all crewmembers abandoned vessel? 9. Поврежден топливный танк. 9. Fuel oil tank (is) damaged.

CARD - 8

1. Давайте сверим часы. 1. Let us adjust/compare our clocks. 2. Какой груз на борту? 2. What cargo (is) on board? 3. Пожар потушен. 3. Fire put out. 4. Все ли члены команды на месте? 4. Are all crewmembers accounted for? 5. Сообщения противоречивы. Прошу внести ясность. 5. Information (is) conflicting. Please clarify. 6. Плот может перевернуться. 6. Raft can capsize. 7. Вы связались с тонущим судном? 7. Have you established contact with sinking vessel? 8. Создалась угроза загрязнения окружающей среды. 8. Risk of contamination of environment (has) arisen. 9. Остановите машину. 9. Stop engine. 10. Буду на месте аварии через 02 часа. 10. (I) expect (to) reach distress area within 02 hours.

CARD - 9

1. В этом районе имеется радиолокационный маяк-ответчик 1. ( There is ) rackon ( in ) this area 2. Смогу возобновить работу через... 2. I will be able (to) resume work after... 3. Вы готовы к приему вертолета? 3. Are you ready for helicopter? 4. Посадочная партия готова принять вертолет. 4. Landing party (is) ready for helicopter. 5. Могу продержаться на плаву еще 3 часа. 5. (I) can keep afloat another 03 hours 6. Большинство средств тушения пожара вышло из строя. 6. Most fire-fighting capabilities (are) lost. 7. Сообщите о ходе событии. 7. Advise developments. 8. Какая погода в районе бедствия? 8. What weather (is) expected in distress area? 9. Каковы ваши потери? 9. What (are) your losses? 10. Гирокомпас вышел из строя 10. Gyro ( is ) out of order/not working

CARD - 10

1. Вода быстро поступает через пробоину. 1. Water (is) flooding fast through gash. 2. На судне мятеж. 2. (There is) mutiny on board my vessel 3. Начинаю операцию. 3. Commencing operation 4. Под каким флагом идете? 4. What is your flag? 5. Согласен работать на 10 канале. 5. Agree VHF channel 10. 6. Какие помещения повреждены? 6. What compartments (are) damaged? 7. Свяжитесь с аварийным судном. 7. Contact casualty/vessel in distress. 8. Сохраняется ли угроза распространения огня на соседние отсеки? 8. Is there still danger of slipping fire on adjacent compartments 9. Окажите помощь. 9. Render assistance. 10. Все суда в этом районе предупреждены о бедствии. 10. All vessels (in) this area (are) advised disaster.

CARD - 11

1. Есть ли у вас раненые? 1. Do you have injured (men)? 2. Машинное отделение заполнено СO2 2. Engine room (is) flooded (with) CO2. 3. Проясните ситуацию. 3. Clarify situation 4. Дежурьте на 13 канале. 4. Stand bу on VНF channel 13. 5. Перейдите на канал 03. 5. Switch to VHF channel 03. 6. Вертолет выслан. 6. Helicopter (has) been sent 7. Как долго сможете продержаться на плаву? 7. How long can you keep afloat? 8. Для эвакуации команды приготовьте спасательную беседку 8. Prepare/make readу life-car/breaches for evacuation 9. Все мои огнегасительные средства израсходованы. 9. All my fire-extinguishing means (are) expended. 10. Спасательные суда из порта Н. высылаются вам на помощь 10. Rescue vessels (are) being dispatched for your assistance.

CARD - 12

1. Приготовьте список погибших. 1. Prepare dead-roll. 2. Какие отсеки имеют пробоины? 2. What compartments have gashes? 3. Судно все еще на плаву. 3. Vessel (is) still afloat. 4. Мне нужен вертолет для эвакуации пострадавших. 4. I require helicopter for evacuation (of) casualties. 5. Организуйте посадку в спасательные плоты. 5. Arrange embarkation crewmembers into (life) rafts. 6. Сколько человек осталось в живых? 6. How many persons survived? 7. Подойдите ближе. 7. Come closer. 8. Есть ли врач на борту? 8. Is doctor available?/Do you have doctor on board? 9. С канала не уходите. 9. Stay on. 10. Согласен работать на 12 канале. 10. Agree VHF channel 12.

CARD - 13

1. Вы становитесь слабее. 1. You are getting weak. 2. Канала 05 нет. Предлагаю 13. 2. Channel 05 (is) not available. Please channel 13. 3. Бот перевернулся.Люди в воде без иммерсионных костюмов. 3. Boat capsized. Casualties without immersion suits. 4. Дополнительно требуются два насоса. 4. Two fire pumps (are) required additionally 5. Ваше сообщение понял. 5. (Уour message) understood. 6. Прекратите передачу. 6. Stop transmitting 7. Каковы ваши указания? 7. What are your instructions? 8. Врач на борту вертолета. 8. Doctor (is) on helicopter 9. Опасность розлива. 9. (There is) danger of (oil) pollution. 10. Ожидается улучшение видимости 10. Visibility ( is ) expected ( to ) increase

CARD - 14

1. Вижу вас на экране радара. 1. I see you on my radar screen. 2. Согласен работать на 09 канале. 2. Agree VHF channel 09. 3. С канала не уходите. 3. Stay on. 4. Прерывание связи. 4. Interruption. 5. У вас ошибка. 5. Mistake. 6. Когда прибудет пожарная команда? 6. When will fire (fighting) team/brigade arrive? 7. Ветер усиливается. 7. Wind (is) increasing. 8. Человек за бортом. 8. Man overboard. 9. Вода в машине 9. Water (is) in engine room 10. Сообщите свои намерения 10. Advise your intentions

CARD - 15

1. Какая погода ожидается в районе? 1. What weather (is) expected (in) area? 2. Приготовьтесь к приему аварийной партии. 2. Be ready for rescue party. 3. Канала 10 нет. Предлагаю 12. 3. Channel 10 (is) not available. Please channel 12 4. Как меня слышите? 4. How do you read me? 5. Конец связи. 5. Nothing more. Out. 6. Покиньте судно. 6. Abandon vessels 7. Выслан ли вертолет? 7. Has helicopter been sent/dispatched? 8. Согласен работать на 13 канале. 8. Agree VHF channel 13 9. Даю исправление. 9. Correction 10. Перейдите на 07 канал. 10. Switch to VHF channel 07.

GMDSS Radio Log

|  | M.V./S.S. название удна HELENA |
| --- | --- |
|  |  | CALL SIGN. URXN M.M.S.I. 272100080 |  |
| DATE AND TIME, UTC | STATION TO | STATION FROM | OPERATORS ACTIONS OR REMARKS | Frequency, Channel or Satellite |
| 27.07.2011 |  |  | Master: ( signature ) |  |
| 05:00 |  |  | Position: 3602N / 01450 W |  |
| 05:05 |  |  | Daily internal tests of all DSC equipment - passed OK |  |
| 05:10 |  |  | Batteries were tested - OK, U=29,3 V. |  |
| 05:15 |  |  | All printers are in good work order and have enough paper. |  |
| 06:10 |  |  | Weekly test of all portable VHF radiostations - passed OK. | CH.67 |
| 06:15 | All stations | 272100020 | Received: undesignated Distress call 27.07.07 0615 UTC | 2187,5 |
|  |  |  | 4119 N / 01431 W, simplex |  |
| 06:17 | All ships | 002241022 | Rcvd: Distress acknowledgement, MMSI 271100020, | 2187,5 |
|  |  |  | udesignated Distress, 0615 UTC, 4119 N / 01431 W, J3E |  |
| 06:19 | All stations | UREB | Rcvd: m/v BALTICA / UREB / MMSI 273100020, | 2182 |
|  |  |  | CANCEL MY FALSE DISTRESS ALERT at 0615 UTC, |  |
|  |  |  | Psn: 4119 N / 01431 W. |  |
| 0705 | 002240991 | URXN | Weekly external test of MF/HF DSC, safety. | 6312 |
| 0706 | URXN | 002240991 | fm Barcelona: Acknowledgement of external test, safety | 6312 |
| 0715 | All stations | 273100030 | Rcvd: DISTRESS from 273100030, SINKING, TIME 0725 UTC | 8414,5 |
|  |  |  | Pos.: 3936 N / 01426 W, comm.: FEC |  |
| 0718 | All Ships | 003669995 | Rcvd: Distress acknowledgement, ship: 273100030, sinking | 8414,5 |
| 0721 | All stations | URAC | Rcvd: MAYDAY from m/v Charusa / URAC / MMSI 273100030 | 8376,5 |
|  |  |  | my psn: 3936 N / 014 25 W, I am SINKING and going |  |
|  |  |  | to abandon the vessel, 15 POB, all healthy, need immediate |  |
|  |  |  | assistance, sea 8, poor visibility, Master |  |
| 0724 | URAC | URXN | Call: Mayday / not answer | 8291 |
| 0726 | CAMSLANT RADIO | URXN | Call: Mayday My posit.:3611 N / 01518 W, course 290,speed | 8291 |
|  |  |  | 10 knts, ETA vsl in distress for 7 hrs, ready for assistance |  |
| 0735 | All stations | CAMSLANT RADIO | RESCUE OPERATIONS FINISHED, SEELONCE FEENEE | 8291 |
| 0755 |  |  | Monthly test of EPIRB COSPAS-SARSAT - passed OK |  |
| 0820 | All stations | URXN | Transmitted: False Distress Alert "EPIRB EMISSION" | 406 MHz |
| 0825 | LES 121 | URXN | Transmitted: Cancel my false Distress alert 27.07.07 0820 UTC | AOR-E |
|  |  |  | from EPIRB COSPAS-SARSAT, MMSI 273100080, |  |
|  |  |  | Serial No. 05557, Position 3614 N / 01532 W, technical |  |
|  |  |  | reason |  |
| 0840 |  |  | Monthly test of two SARTs - passed OK |  |
| 0850 |  |  | SART's signal was detected in psn: 40 02 N / 019 59 W | 9 GHz |
| 0855 |  |  | Listen on VHF ch.16 and 2182 KHz / no communication | 16 ch./2182 |
| 0857 | LES 121 | URXN | Fm URXN: MAYDAY RELAY, SART's signal was detected in | AOR-E |
|  |  |  | psn: 40 02 N / 019 59 W 27.07.07 time 0850 UTC, no |  |
|  |  |  | any communication on channel 16 and 2182 KHz, proceeding |  |
|  |  |  | towards distress position, ETA in 16 mins. |  |
| 0915 |  |  | Monthly tests and maintenance of the batteries / passed - OK. |  |
| 0925 |  |  | Monthly test of all ship's aerials and insulators / passed - OK. |  |
| 0930 | LES 104 | URXN | LOOP BACK TEST | AOR-E |
| 0934 | URXN | LES 104 | Rcvd: test msg, LOOP BACK TEST - OK | AOR-E |
| 0940 |  |  | Self-diagnostics test of NAVTEX - passed OK |  |